## Vooraf

Dit bouwpakket is een eenvoudige weergave van het pendelkwadrant en heeft een tot 10 boogminuten nauwkeurige gradenboog. Eeuwenlang (sinds de Griekse oudheid) was het kwadrant een belangrijk instrument om de hoekhoogte te meten. De hoekhoogte is de hoek tussen de lijn: waarnemer - horizon en de lijn: waarnemer – object. Het object kan vanalles zijn, bijvoorbeeld een ster. Bij het meten wordt ingenieus gebruik gemaakt van de zwaartekracht door middel van een gewichtje aan een draadje.

Een belangrijk nadeel van een pendelkwadrant is dat het meten van de zonshoogte met dit instrument hoogst onverstandig zou zijn, omdat onbeschermd naar de zon kijken schade aan de ogen veroorzaakt. Daarvoor is later de backstaff en nog later de sextant uitgevonden die dat nadeel niet kennen.

## Montage

Lees, voordat u begint ook de algemene bouwinstructies goed door. Deze algemene bouwinstructies kunt u downloaden van www.ipacity.nl.

Voor de montage heeft u verder nog nodig:

- een dun draadje

- een gewichtje (een knoop, een zware kraal of een muntje)

De montage bestaat uit de volgende stappen.

- Snij alle onderdelen uit.

- Maak een groef in de gestreepte lijnen aan de bovenzijde van het kwadrant en vouw langs de gestreepte lijnen en groeven naar achteren. Hierdoor ontstaat een vierkante buis: het vizier.

- Maak een groef in de gestreepte en gestippelde lijnen van de handgreep. Deze handgreep doet tevens dienst als versteviging. Vouw langs de gestreepte lijn naar achteren en langs de gestippelde lijn naar voren. Het middelste gedeelte aan elkaar lijmen. Met de twee naar buiten staande plakranden wordt de handgreep schuin op de achterzijde gelijmd. Natuurlijk kan het kwadrant ook met karton of hout verstevigd worden.

- Steek met een naald een dunne maar goed zichtbare draad door het middelpunt van de ster. Aan de achterkant van het kwadrant een knoopje in de draad leggen en vastlijmen. Laat het draadje aan de voorzijde tot over de ronde gradenboog hangen. Lijm aan het eind van het draadje een gewichtje.

Gefeliciteerd met uw pendelkwadrant! U beschikt nu over een zeer precies hoekmeetinstrument.

## Gebruik

Let op uw veiligheid! Elke keer als u zonder bescherming in de zon kijkt kunt u uw ogen onherstelbaar beschadigen. Kijk daarom nooit door het vizier van dit pendelkwadrant naar de zon!

Een veilige manier om de zonshoogte met dit pendelkwadrant te meten is door middel van een schaduwmeting. U laat het zonlicht door het vizier van het kwadrant vallen zodanig dat de zon precies door het vizier op een stuk papier schijnt. U klemt de draad op de gradenboog en u leest de hoek af.

Voor minder lichtintensieve objecten, richt u door het vizier op een bepaald object. U klemt de draad op de gradenboog en u leest de hoek af.