## Vooraf

De piratentelescoop is een eenvoudig bouwmodel van stabiel karton voor de bouw van een klein model kijker zoals Galileo Galileï deze gebruikte. Deze is opgebouwd volgens het ontwerp van de zogenaamde Hollandse kijker van Hans Lippershey.

## Montage

De montage is zeer eenvoudig. Lees, voordat je begint ook de algemene bouwinstructies goed door. Deze algemene bouwinstructies kun je downloaden van www.ipacity.nl.

Onderdelen met gelijke letters worden op elkaar gelijmd. Na de laatste stap heb je een uitstekende telescoop met 6-voudige vergroting gebouwd.

De montage bestaat uit de volgende stappen.

- Haal de beide delen voorzichtig los.

- Vouw langs alle gegroefde lijnen naar achter (bergvouw). 
De goudkleurige kant is de buitenkant van de telescoop.

- Volg stap A t/m J in alfabetische volgorde.

  - Verwijder de schijf uit het karton bij A.

  - Lijm de grote lens gecentreerd op A met de bolle kant naar beneden.

  - Lijm de stroken C op elkaar waardoor een koker ontstaat.

  - Lijm de flappen gemerkt D vast. Goed laten drogen.

  - Verwijder de schijf bij E.

  - Lijm de kleine lens gecentreerd op E met de holle kant naar beneden.

  - Verwijder de de schijf bij G.

  - Lijm de stroken H op elkaar waardoor een koker ontstaat.

  - Lijm de flappen gemerkt I aan de binnenkant vast. Goed laten drogen.

  - Lijm de flappen gemerkt J aan de buitenkant vast. Goed laten drogen.

## Gebruik

Kijk nooit direct zonder zonnefilter in de zon! Dat kan schade aan het oog opleveren.

Richt je telescoop op het object dat je wil waarnemen. Kijk door de kleine lens en schuif de buis heen weer totdat het beeld scherp wordt.