## Vooraf

Deze nieuw AstroSolar™ zonnefilterfolie is sterk verbeterd ten opzichte van de vorige zonnefilterfolie. Deze nieuwe filterfolie beperkt het vaak voorkomende strooilicht en blauwzweem in hoge mate. De mate van scherpte en contrast overtreft zelfs vaak die van gangbare glazen filters.

De folie komt door een zeer geavanceerd productieproces tot stand. Het basismateriaal bestaat uit een zeer nauwkeurig gefabriceerde, egaal gladde, streep- en blaasjesvrije en kristalheldere mylar-film. Voordat de metaalcoating wordt aangebracht, wordt de film egaal gekleurd. Microscopisch kleine gaatjes in de veredeling zijn onvermijdelijk (ook bij dure glazen filters). Ze hebben geen gevolgen voor de veiligheid, maar voor contrastoptimalisatie kunt u ze, bij sterk vergrotende telescopen, aanstippen met een zwarte viltstift (ook aanbevolen bij dure glazen filters). Het spiegelende filter is bij deze folie aan beide zijden aangebracht waardoor effect van een mogelijk gaatje wordt geneutraliseerd. Dit garandeert een uitstekende en gelijkmatige filterwerking.

Na dit gecompliceerde productieproces (dat onder voortdurende kwaliteitscontrole staat) is een filter ontstaan dat kwalitatief vrijwel gelijk is aan een nauwkeurig plan gepolijste glasplaat.

## Specificaties

- Origineel Baader-Zonnefilterfolie

- Voor de bouw van een filter voor zonwaarnemingen met verrekijker, telescoop of camera.

- Speciale kwaliteitsfolie met de beste optische eigenschappen.

- Dikte van maar 0,012mm een optische kwaliteit van een planparallel glasfilter.

- Optische dichtheid: 5

- Optimale bescherming van de ogen door filterfactor: 1:100.000.

- Reductie van het zonlicht met 99,999% (de sterkte van het zonlicht wordt tot minder dan een honderdduizendste deel gereduceerd) Dit is door de ‘Physikalisch-Technische Bundesanstalt’ in Braunschweig (Duitsland) getest en bevestigd.

## Veiligheidsvoorschriften

Volg onderstaande veiligheidsvoorschriften nauwkeurig op:

- Kijk nooit direct in de zon (met of zonder telescoop) zonder een daarvoor geschikt zonnefilter. Uw ogen kunnen onherstelbaar beschadigd raken.

- Maak uw medewaarnemers, kinderen en lolbroeken in het bijzonder, er van bewust, dat ze het gezichtsvermogen van de waarnemer voor in gevaar brengen als ze het filter opzettelijk verwijderen of beschadigen. Grapjes zijn hierbij misplaatst!

- Vernietig een beschadigd filter direct zodat niemand zich per ongeluk kan verwonden.

- Sta kinderen het gebruik alleen toe onder toezicht van een volwassene.

- Controleer vóór elke zonwaarneming het filter op beschadigingen en deugdelijke plaatsing.

- Borg het filter voor de zekerheid. Simpel plakband kan een ongeluk vaak al voorkomen.

- Gebruik filterfolie altijd aan de objectiefzijde (waar het licht in komt) en nooit aan de oculairzijde (waar u doorheen kijkt), het kan anders gevaarlijk heet in uw instrument worden. Bedek bij verrekijkers altijd beide objectieven.

- Als uw telescoop is voorzien van een zoeker dan moet die ook van een zonnefilter worden voorzien. Een blik op de zon door een onbeveiligde zoeker heeft dezelfde catastrofale uitwerking als bij het hoofdinstrument. Bovendien kan een onbeveiligde, op de zon gerichte zoeker onaangename brandplekken op de hoofdhuid veroorzaken. Het zelfde geldt uiteraard voor camera’s met een zoeker.

- Filterfolie is, in tegenstelling tot een glazen filter, niet breekbaar. (Zelfs als u er op slaat gaat het niet kapot.) U moet echter wel voorzichtig zijn met puntige voorwerpen en bedenk ook dat het kan beschadigen als er iets langs schuurt. Houd hiermee rekening bij het opbergen.

- Houd de folie niet dicht bij een gloeilamp (om het bijvoorbeeld te testen) omdat de folie door de hitte zal gaan rimpelen.

## Montage

Zo bouwt u een zonnefilter voor een verrekijker, camera of telescoop:

- Leg een ongeveer 3-4 cm brede strook van stevig karton strak om de objectiefopening. (daar waar het filterschroefdraad zit) Het moet er nog wel af kunnen schuiven. Lijm de uiteinden van de strook zo vast tot een ring.

- Leg dan een tweede, 1 à 2 cm smallere strook om de eerste ring, lijm de einden aan elkaar en schuif de 2e ring er weer vanaf als de lijm droog is.

- Snij een stuk folie ruim af (grootte van de ring plus een overstekende rand om vast te lijmen), leg het over de eerste kartonnen ring (die zich nog op het objectief bevindt) en schuif dan de 2e ring er zover overheen dat de rand waar de folie zich om spant gelijk ligt.

- Indien het nodig is trekt u de folie voorzichtig strak zodat het glad ligt. Los, maar rimpelloos geeft een beter beeld dan te strak gespannen gerimpelde folie.

- Snij de folierand zo af dat er een strook van ongeveer 1 tot 2 cm over blijft. Sla de folie om de buitenste kartonnen ring heen zodat u met plakband beide ringen en het folie aan elkaar vast kunt plakken. Natuurlijk kunt u ook hobbylijm gebruiken om alles vast te plakken maar dan moet u wel oppassen dat er geen lijm op het filter oppervlak komt!