## Vooraf

In 1814 (her)ontdekte de Duitse natuurkundige Fraunhofer donkere absorptielijnen in het zonnespectrum; de Fraunhoferlijnen. Bepaalde elementen in de atmosfeer worden door elektromagnetische straling van bepaalde golflengtes geabsorbeerd waardoor donkere lijnen in het spectrum worden veroorzaakt. De golflengte van het geabsorbeerde licht is daarbij kenmerkend voor de aanwezigheid van het betreffende element. Op deze manier kan eenvoudig worden vastgesteld welke elementen er op de zon (of een andere ster) voorkomen. Dit is de goedkoopste spectroscoop ter wereld! De doorzichttralie maakt het mogelijk om verschillende lichtsoorten te onderzoeken. Van continu spectrum gloeiende lichamen (zon, gloeilamp) tot het lijnenspectrum van tl-licht. Op de nanometerschaal kan de golflengte tot op 5nm precies worden afgelezen. Compleet met tralie en vergrotingslens.

## Montage

Lees, voordat u begint ook de algemene bouwinstructies goed door. Deze algemene bouwinstructies kunt u downloaden van www.ipacity.nl. Vlakken die ergens opgeplakt moeten worden zijn grijs gedrukt.

Inhoud van het pakket:

- A4 formaat bouwpakket van karton

- traliefolie (1.000 lijnen per mm)

- lens brandpuntafstand: +120mm

- nanometerschaal van 400 tot 700nm 
met daaraan een lichtspleet met spleetbreedte van 0,25mm

De montage bestaat uit de volgende stappen. De nummering is gelijk aan de nummers op het karton van het bouwpakket.

- Snij alles uit. Maak een groef op de gestreepte lijnen en vouw daarlangs naar achter. De stippellijn van de oculair-afscherming (Okularblende) wordt als enige naar voren gevouwen.

- Snij de rechthoek uit het oculairgedeelte, waar het schaartje in staat. De lens heeft een vlakke en een bolle kant. Aan de bolle kant heeft de lens een opstaande rand die op de witte cirkel gelijmd moet worden, dus met de vlakke zijde naar boven. Voorzichtig met de lijm.

- Geef de behuizing vorm door de lange plakrand achter de tegenoverliggende zijde vast te lijmen.

- Lijm de steun aan de achterkant van de behuizing (brede kant) achter de tegenovergestelde plakrand.

- Snij de rechthoekige zwarte schaalverdeling uit het plastic en lijm deze vast op de twee smalle plakranden en de steun. De schaalverdeling moet daarbij door de lens leesbaar zijn.

- Vouw de plakrandjes aan de korte zijden om en lijm op het plastic van de schaalverdeling lijmen. Deze plakrandjes voorkomen lichtinval op de hoeken.

- (vervallen)

- Geef de afdekking voor de lichtspleet vorm door de plakrand achter de tegenovergestelde zijde vast te lijmen. Lijm de lichtspleetafscherming met de pijl richting de tekst 'Das Handspektroskop' vast aan de behuizing.

- (vervallen)

- Maak de tralie met plakband vast achter de lens aan de binnenkant van de oculairflap. Daarbij maakt het niet uit welke kant onder zit. De flap tijdelijk sluiten en de lichtspleet op een felle lichtbron richten. Als het spectrum mooi in het midden van de schaalverdeling valt, kunt u de lensflap vastlijmen aan de behuizing. Als dat niet het geval is moet de tralie, door het een klein beetje te verdraaien goed uitgericht worden.

- Om de schaalverdeling gelijkmatig te verlichten met omgevingslicht, is het verstandig een strookje wit papier (20x70 mm) aan één kant vast te maken aan de smalle plakrand naast de schaalverdeling.

- Plak tot slot de oculair-afscherming vast aan de behuizing.

Gefeliciteerd. Uw spectroscoop is klaar. De complete spectroscoop ziet er zo uit.

## Gebruik

Laat het licht van een lichtbron langs de pijl in de spectroscoop vallen. Kijk door de kant met de lens naar de schaalverdeling. Je kijkt dus schuin door de lens. Het licht van de te onderzoeken lichtbron komt binnen via de lichtspleet aan de kant van de pijl en gaat vervolgens door de tralie en wordt afhankelijk van de golflengte (kleur) afgebogen en valt uiteindelijk in het oog van de gebruiker. Het lijkt tijdens het gebruik alsof de lichtstralen van de schaalverdeling komen.

### Fraunhoferlijnen

Waterstof	486 nm

Magnesium	517 & 518 nm

Natrium	589 nm

IJzer	527 nm

Calcium/ijzer	431 nm