## Vooraf

Bouwpakket voor een hoog transparant acryl prisma die alle regenboogkleuren van het lichtspectrum zichtbaar maakt. U begint met een ruw gezaagd stuk acrylglas en met schuurpapier en polijstmateriaal maakt u er een fraai instrument van. Inclusief verschillende experimenten.

## Montage

### Inhoud van dit bouwpakket

- 1 ruwe prisma vorm van acrylglas 
1 zijde gepolijst, 2 zijden ruwe zaagsnede
Verwijder de beschermingsfolie van de gepolijste zijde pas nadat de andere zijden gepolijst zijn.

- 1 vel schuurpapier korrel 180 en 1x korrel 400

- 1 tube polijstpasta

### Bouw

- Plak het grote vel schuurpapier (korrel 180) met plakband vast op een vlakke harde ondergrond. Beweeg het ruwe prisma met de ruwe zijde over het schuurpapier. Doe dit onder lichte druk, kruislings heen en weer totdat er geen zaagsporen of diepe krassen meer te zien zijn anders dan die van het schuurpapier.

Tip:	Schuurpapier dat op een plankje is geplakt kan af en toe uitgeklopt worden.

- Doe hetzelfde met de tweede ruwe zijde.

Tip:	De hoeken van het prisma worden door het slijpen zo scherp dat men zich er gemakkelijk aan kan snijden. Dat kan verholpen worden door de hoeken een heel klein beetje stomp te maken door ze even licht over het schuurpapier te halen. Nu kunnen ook meteen de kopse kanten geschuurd worden als dat noodzakelijk is

- Herhaal stap 1 en 2 maar dan met het fijne schuurpapier (korrel 400). Schuur net zolang tot elk krasje, dat nog is overgebleven van het grove schuurpapier, weg is. Hoe gladder het is, hoe beter het eindresultaat na het polijsten.

- Nu moeten de beide vlakken gepolijst worden. Dit gaat het meest eenvoudig door het prisma met de kopse kanten voorzichtig in een bankschroef te klemmen, met de te polijsten zijde boven. Het gaat echter ook door het tussen duim en wijsvinger aan de kopse kanten vast te houden. Doe wat polijstpasta op een zachte, niet pluizende doek en polijst beide zijden van het prisma met krachtige bewegingen. Herhaal dit net zolang totdat het vlak spiegelglad is en u tevreden bent.

Tip:	Bewaar het restant polijstmiddel goed omdat het prima bruikbaar is om matgeworden of gekraste kunststof oppervlakken zoals horlogeglazen of displays van mobiele telefoons te herstellen.

Nu is uw prisma klaar. Als tussen de drie zijden van het prisma geen verschil meer is te ontdekken heeft u uitstekend werk verricht.

## Gebruik

Uit het ogenschijnlijk kleurloze zonlicht kunnen op verschillende manieren kleuren ontstaan: In regenbogen, op het flinterdunne laagje olie op water of door een kleurenfilter. Ook de blauwe kleur van de hemel ontstaat door het zonlicht dat bij het doorschijnen van de dampkring gebroken wordt. Zonder lucht zouden we dag en nacht een zwarte hemel hebben. En als het licht door uw prisma schijnt, ontstaan eveneens kleuren. Laat u door de volgende experimenten verrassen en tot verdere experimenten en kleurspellen aanzetten.

- Hou het prisma loodrecht met een lange zijde direct voor de ogen en kijk er doorheen. U ziet naast een beeld zonder bijzondere kleurverschijningen dat klaarblijkelijk door spiegeling ontstaan is, een ander met kleurrijke randen. Hier is de weg van uw blik afgebogen.
Waar naartoe? Van u af of naar u toe?

- Draai nu het prisma langzaam om de lengte as.
Wanneer zijn de kleurrijke randen het duidelijkst?

- Snij beide zwart-witte delen op de achterkant van de Duitse beschrijving uit en leg het kleinere zo op de onderste rand van het grotere dat daaruit figuur A ontstaat. Bekijk de zijden van de rechthoek door het prisma. Schuif dan het kleinere deel naar boven tot figuur B. en vervolgens figuur C. ontstaat. Bekijk de randen weer door het prisma.
Welke kleuren zag u respectievelijk op de grensvlakken tussen zwart en wit?
Wat gebeurt met de kleurrijke randen bij de overgang van fig. A naar fig. C.?
Ontstaat er een verschil tussen de rechter en de linker beeldhelft?
Wat gebeurt met de kleurrijke randen als u een van de figuren 180˚ draait?

- De kleurschakeringen die u door het prisma kunt zien noemt men: Spectrum. In het 3e experiment heeft u gezien dat de linker helft een steeds zuiverder afgebakend, maar tevens zwakker spectrum opleverde. Ook rechts is een spectrum ontstaan. Het toont echter respectievelijk de tegenovergestelde kleuren, de zogenaamde complementaire kleuren. Bekijk nu dit spectrum bij verschillende belichtingen: dag- of halogeenlicht, gloei- of spaarlampen, halogeenlicht en witte- en gele straatverlichting.
Welke lichtbron geeft de sterkste kleuren?

- Laat het zonlicht door het prisma schijnen en zoek de plaats waar het er uit komt. Het spectrum is evenveel lichter, als dat het donker is in de ruimte waar u zich bevindt. Het lukt het beste als door een kiertje in een gesloten gordijn precies een zonnestraal schijnt.
Welke kleur observering kunt u doen?
Veranderen de kleuren als u het prisma voorzichtig om zijn lengteas draait?
Welke weg legt het licht door het prisma af als het kleurschijnsel het sterkst is?

- Vang nu het spectrum, zoals in experiment 5 ontstaan, op een wit vel papier.
Verandert er wat als u de afstand tot het prisma verandert?
Welk kleurschijnsel kunt u observeren als het papier het zonlicht direct achter het prisma opvangt?
Verandert het spectrum als u het licht in plaats van op wit papier, op een gekleurd papier opvangt?

Wij wensen u nog veel plezier met uw experimenten