## Vooraf

Solar fotopapier is een speciale lichtgevoelige papiersoort uit de begintijd van de fotografie. Het maakt in wezen een blauwdruk. Zo is het zeker 100 jaar lang gebruikt als een betrekkelijk goedkope en handzame manier om tekeningen te vermenigvuldigen. Door de te vermenigvuldigen tekening op calquepapier aan te brengen en het fotopapier eronder te leggen, kon met een lichtbron erboven een afdruk worden gemaakt op het fotopapier.

Het is alleen gevoelig voor licht van blauw tot en met ultraviolet. Op het papier geplaatste voorwerpen, grafieken of negatieven laten na een korte belichting van de zon hun silhouet achter. Ontwikkelen en fixeren kan met leidingwater. Een donkere kamer is niet nodig. Het is niet giftig en het is gemaakt van gerecycled papier.

U kunt het daarom zonder problemen binnen bij het licht van gloeilampen of bij gedempt daglicht gebruiken. Voorzichtigheid is wel geboden bij direct zonlicht. Dat bestaat voor een groot deel uit UV-straling. Verder is het oppassen met neon-, spaar- en halogeenlampen, omdat deze voor een aanzienlijk gedeelte UV-straling kunnen produceren.

## Gebruik

- Neem een stuk golfkarton of piepschuim als ondergrond.

- Pak een vel uit de zwarte beschermende verpakking en sluit de verpakking gelijk weer.

- Leg het vel Solar fotopapier met de blauwachtige kant naar boven op de ondergrond.

- Leg een willekeurig vlak object met interessante contouren op het papier. Veren, delen van planten, knopen, een geknipt silhouet, het kan allemaal. Een andere mogelijkheid is om positieve kopieën van bijvoorbeeld fotonegatieven maken of interessante negatieve kopieën van een tekening of document (met de afbeelding naar beneden er op leggen en iets langer belichten) Je kunt grenzeloos experimenteren!

- Bedek het geheel met dun transparant huishoudfolie en fixeer het geheel met spelden zodat alle delen vlak op het papier gedrukt worden.

- Belicht het papier met direct zonlicht, dus niet achter glas. Belicht 3 tot 7 minuten lang totdat de belichte delen bijna geheel wit zijn geworden.

- Verwijder de folie en het object. Spoel het Solar fotopapier gedurende 2 minuten af onder de kraan. De afbeelding zal eerst verdwijnen om daarna als negatief beeld tevoorschijn te komen.

- Na het drogen, bij voorkeur op een vlakke ondergrond, is de afbeelding lichtecht geworden. Na verloop van tijd wordt de blauwe kleur nog beduidend donkerder.

Tip	Het ontwikkelen gaat nog sneller met een klein scheutje waterstofperoxide dat bij elke drogist verkrijgbaar is. Pas daarbij goed op! Waterstofperoxide is bijtend en mag niet in kinderhanden terecht komen!