## Vooraf

Periscoop volgens stijlvol ontwerp Nautilus. Geheel in de stijl van de beroemde Nautilus wordt het, door de 2 grote onbreekbare acryl-glas spiegels, mogelijk om over hindernissen, achteruit of om een hoek te kijken. De periscoop is traploos in- en uitschuifbaar tot een maximum van 43 cm en kan plat opgeborgen worden.

Een periscoop maakt het mogelijk om, met behulp van meerdere spiegels, een beeld van de omgeving te krijgen zonder daarbij zelf gezien te worden. Het woord “periscoop” komt uit het Grieks en het betekent: “kijkinstrument voor de omgeving”. Net als telescoop “kijkinstrument voor ver weg” en microscoop “kijkinstrument voor het kleine” betekent.

–Scoop wijst op het kijken naar, en peri- wijst op de naaste omgeving, zoals bijvoorbeeld in periferie.

In duikboten behoort de periscoop tot de standaarduitrusting. Men vindt het echter ook in andere militaire toestellen. Vaak zijn ze, zoals bij een verrekijker, met een vergrotende lens gecombineerd. Civiele toepassingen vindt men bijvoorbeeld bij het waarnemen van dieren in de natuur, maar zijn niet zo algemeen.

Vroeger, toen sportvelden nog met schuttingen omheind waren, zal het zeker vaak zijn voorgekomen dat voetballiefhebbende jeugdige knutselaars met een zelfgemaakte periscoop het spel van achter de schutting bekeken en zich zo het entreegeld bespaarden.

Gepolijste spiegels van koper, brons of zilver werden al in het oude testament vermeld en waren in de oudheid bij de Egyptenaren, Grieken en Romeinen als luxeartikelen gebruikt. De eerste glazen spiegels werden vanaf ongeveer 700 jaar geleden gemaakt in Nürnberg en Venetië. Dat spiegels goedkope gebruiksartikelen werden, is niet veel langer dan 100 jaar geleden. Het voordeel van gewone glazen spiegels is dat de kwetsbare spiegelende laag van zilver of aluminium achter de glasplaat zit. Voor optische doeleinden is dit soort spiegels echter niet geschikt omdat het eveneens spiegelende oppervlak van het glas een eigen, veel zwakker, spiegelbeeld geeft, dat samen met het andere een dubbel beeld veroorzaakt.

Voor meer veeleisende doeleinden gebruikt men daarom alleen zogenaamde oppervlakspiegels. Metalen spiegels zijn minder gevoelig dan glazen spiegels en zijn ook nog eens onbreekbaar. De gepolijste edelstaal spiegels van Astromedia( komen van toonaangevende makers en worden voor speciale industriële toepassingen ontwikkeld.

## Montage

Lees, voordat u begint ook de algemene bouwinstructies goed door. Deze algemene bouwinstructies kunt u downloaden van www.ipacity.nl.

### Het bovenste deel (met de opdruk: “Pressure”)

- Vouw alle delen op de ingedeukte lijnen naar achteren.

- Lijm plakrand nr. ( op het tegenoverliggende stuk. Zo ontstaat een rechthoekige buis die plat samengevouwen kan worden. Voor een goede hechting kunt u het beste de buis plat leggen en goed aandrukken tot de lijm droog is.

- Lijm een spiegel met de kant zonder beschermfolie op het daarvoor bestemde witte vlak aan de binnenkant van de spiegelflap. Haal de folie pas van de spiegel als de lijm droog is.

- Buig plakrand ( en beide plakranden ( om en leg de spiegelflap erop. Schuif de lipjes met de ronde kant door de sleuven bovenaan de zijkant van de rechthoekige buis.

Nu is het bovenste deel klaar!

### Het onderste deel (met de opdruk: “Dieses Periskop gehört…”)

- Doe hetzelfde als bij stappen 1 en 2 van het bovenste deel. Probeer voor het vastlijmen eerst of het onderste deel strak in het bovenste deel past, zonder ergens te blijven steken. Eventueel kunt u de plakrand een halve millimeter naar binnen verplaatsen, waardoor de doorsnee van de buis iets kleiner wordt.

- Lijm een gepolijste edelstaal spiegel met de kant zonder beschermfolie, op het daarvoor bedoelde witte vlak aan de binnenkant van de spiegelflap.
Pas op! In een omtrek van ongeveer 2 cm rondom beide gestanste sleuven géén lijm opbrengen, zodat later beide lipjes van buitenaf door de sleuven geschoven kunnen worden. Wacht tot de lijm droog is en haal dan pas de beschermfolie van de spiegel.

- Vouw plakrand ( en plakranden ( met een stevige knik naar achter. Leg de spiegelflap op de omgevouwen plakrand ( en druk gelijktijdig de plakranden ( naar de binnenkant van de rechthoekige buis.

- Schuif beide lipjes met de ronde kant door de sleuven. Als dat lastig gaat, kunt u met een stomp mes de ruimte tussen karton en spiegel wat groter maken.

Nu is ook het onderste deel van de periscoop klaar.

Nu hebt u de keus. U kunt de plakranden ( en ( en de lipjes vastlijmen. Daardoor wordt de periscoop bijzonder stevig. Als die delen niet vastgelijmd worden, kunt u de periscoop na gebruik uit elkaar halen en plat opbergen. Het kan dan bijvoorbeeld moeiteloos worden bewaard tussen de bladzijden van een groot boek.

## Gebruik

Schuif het onderste deel zo in het bovenste deel, dat in het venster “altitude” de centimeters verschijnen. Als u nu door de onderste opening kijkt, ziet u via de twee spiegels in de juiste kijkrichting, en is de werkelijke ooghoogte vermeerderd met de afstand tussen de twee spiegels.

Nu kunt u de wereld door de ogen zien van een mens die tot wel een halve meter langer is dan uzelf. Met gemak kijkt u over schuttingen en andere hindernissen heen of ziet wat zich op een kast of een hooggelegen boekenplank bevindt.

De toegenomen ooghoogte kunt u veranderen door de buizen verder in of uit elkaar te schuiven. De precieze afstand in centimeters kunt u aflezen in het “altitude”venster. U kunt het onderste deel ook een halve slag gedraaid in de bovenste buis schuiven. Dat opent volledig nieuwe perspectieven: u kunt als met een achteruitkijkspiegel stiekem achteruitkijken, een tafel of auto van onderen bekijken, of over uw hoofd heen de wereld bekijken die achter u ligt. U zult alles op een andere manier gaan zien.