## Vooraf

De gulden passer is een geniaal en praktisch werktuig om de Gulden Snede in de kunst en in de natuur op te sporen. Het kan ook nuttig worden gebruikt bij grafische handwerkzaamheden.

De Gulden Snede verwijst naar een deelverhouding van een lijnstuk die door mensen als harmonisch wordt ervaren. Als een lijnstuk wordt verdeeld in twee delen dat de onderlinge verhouding dezelfde is als de verhouding van het grote deel met het hele lijnstuk.

Deze verhouding kan ook worden uitgedrukt in een getal.

Dit getal wordt doorgaans φ (phi) genoemd, naar Fibinacci. Het getal is nauw verbonden met de reeks van Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 35, ...). De getallen van deze reeks hebben een onderlinge verhouding die bij grotere getallen steeds meer lijkt op de Gulden Snede.

Deze verhouding was al in de Griekse oudheid bekend. Het is te vinden in talrijke kunst- en bouwwerken, van de façade van het Parthenon op de Akropolis via vele schilderijen in de Renaissance tot de moderne architect Le Corbusier. Daarnaast is het ook te vinden in de verhoudingen in flora en fauna. Het is zo mythisch dat het leidt tot beschouwingen die de Gulden Snede overal in vinden, ook waar het onzin is. Een kritische blik is daarom altijd wenselijk.

## Montage

Lees, voordat u begint ook de algemene bouwinstructies goed door. Deze algemene bouwinstructies kunt u downloaden van www.ipacity.nl.

### Inhoud bouwpakket

- 2 gestanste bouwplaten uit 0,5 mm constructiekarton

- 4 boekschroeven 5 x 6 mm

- 3 tandenstokers Ø 2 mm uit berkenhout

### Aanwijzingen vooraf

- De gulden passer bestaat uit 4 bouwelementen. De twee grote benen van de de passer, het gulden passerbeen en de schoor. De schoor zorgt ervoor dat het gulden passerbeen onder de juiste hoek blijft staan.

- Alle bouwelementen worden gemaakt door 6 lagen karton samen te lijmen tot een totale dikte van 3 mm. Daarmee bereikt het de sterkte van multiplex.

- De lijmvlakken zijn aan hun grijze kleur te herkennen. Op elk vlak staat een symbool dat weergeeft hoe het moet worden verlijmd. Zo betekent bijvoorbeeld   dat het kartondeel  op die plaats moet worden verlijmd.

### A. Het bovenste hoofdbeen

- Haal de 6 delen [A1] t/m [A6] uit de bouwplaat. Haal alle kleine schijfjes eruit zodat daar gaten ontstaan en verwijder het karton voor de gleuf.

- Lijm de delen [A1] t/m [A5} op elkaar zoals aangegeven met het lijmsymbool. U kunt de boekschroeven in de gaten schuiven om de delen nauwkeurig op elkaar te positioneren. Lijm deel [A6] nog niet vast.

- Maak het uiteinde van een van de de tandenstokers een beetje stomp als ze te spits zijn en zo iemand zouden kunnen verwonden.

- Snij, vanaf het uiteinde gemeten, 30 mm van de tandenstoker af. Leg het houten stokje om te passen even in de uitsparing met de spitse kant naar buiten. Het spitse deel moet precies 5 mm uitsteken. Maak zo nodig het houten stokje wat korter. 
Deze 5 mm zijn erg belangrijk voor het precies meten van de passer. 
Lijm het stokje op de juiste plek in de gleuf. Meet nog een laatste keer na of het 5 mm uitsteekt.

- Lijm vervolgens deel [A6] erbovenop om de passerpunt te verzegelen.

Het bovenste hoofdbeen is daarmee klaar.

### B. Het onderste hoofdbeen

- Zie stap 1, maar werk nu met de delen [B1] t/m [B6]

- Zie stap 2, maar werk nu met de delen [B1] t/m [B6]

- Zie stap 3, maar werk nu met de delen [B1] t/m [B6]

- Zie stap 4, maar werk nu met de delen [B1] t/m [B6]

- Zie stap 5, maar werk nu met de delen [B1] t/m [B6]

Het onderste hoofdbeen is daarmee klaar.

### C. Het gulden passerbeen

- Zie stap 1, maar werk nu met de delen [C1] t/m [C6]

- Zie stap 2, maar werk nu met de delen [C1] t/m [C6]

- Zie stap 3, maar werk nu met de delen [C1] t/m [C6]

- Zie stap 4, maar werk nu met de delen [C1] t/m [C6]

- Zie stap 5, maar werk nu met de delen [C1] t/m [C6]

Het gulden passerbeen is daarmee klaar.

### D. De schoor

- Haal de 6 delen [D1] t/m [D6] uit de bouwplaat. Haal alle kleine schijfjes eruit zodat daar gaten ontstaan. U kunt de boekschroeven in de gaten schuiven om de delen nauwkeurig op elkaar te positioneren. Lijm de 6 delen van de schoor opeen volgens de aanwijzingen op de delen.

### E. De eindmontage

- Leg de achterkant van het bovenste en onderste hoofdbeen op elkaar en gebruik een paar boekschroeven om ze aan elkaar vast te maken.

- Leg nu de achterkant van het gulden passerbeen op tafel en leg het gat van het bovenste passerbeen erop. Bevestig de delen met een paar boekschroeven.

- Leg de schoor zo neer dat één van de gaten boven het gat in het onderste hoofdbeen ligt. Bevestig de delen met een paar boekschroeven. Breng de overgebleven gaten van schoor en het gulden passerbeen over elkaar en bevestig de delen met een paar boekschroeven.

Test nog even of de scharnieren goed bewegen en uw gulden passer is klaar.

# Text boxes

M

M