## Vooraf

James Wimshurst (1832-1903) was een Engels scheepsingenieur en uitvinder die intensief bezig was met elektriciteit en de opwekking ervan. De elektrostatische generators die hij na 1880 ontwikkelde waren de eerste die continu stroom konden leveren bij een zeer hoge spanning. Dit was bijvoorbeeld nodig voor Röntgen toestellen.

De Wimshurst Machine is een zeer efficiënt toestel dat mechanische energie omzet in statische elektrische energie en die opslaat. De spanning ontstaat bij het scheiden van positieve en negatieve ladingen door elektrostatische inductie. De ladingen worden opgeslagen in Leidse flessen en de ontlading gebeurt door vonken tussen de bolvormige elektroden.

Elektriciteit is de naam voor alle verschijnselen met statische of bewegende elektrische ladingen en omvat dus de elektrostatica en de elektrodynamica. Enkele verschijnselen zijn van oudsher bekend. Zo ontdekte de Griekse filosoof  rond 600 v. Chr. dat amber kleine deeltjes kan aantrekken wanneer men het tegen een vacht wrijft. De naam voor deze verschijnselen komt van het Griekse woord voor amber: “elektron”.

### Elektrostatica

Elektrostatica beschrijft de wisselwerking tussen stoffen met een gelijke of tegengestelde elektrische lading. Ladingen met een gelijke polariteit (beide plus of beide min) stoten elkaar af terwijl ladingen met een verschillende polariteit (min en plus) elkaar aantrekken. Wanneer twee tegengestelde ladingen samenkomen door verbinding met een geleider of door vonkoverslag neutraliseren ze elkaar. Hierbij vloeit een elektrische stroom (van ladingen) tot het spanningsverschil nul wordt. In het dagelijkse leven komen we dikwijls in aanraking met zeer hoge spanningen van enkele duizend Volt. De stromen die daarbij horen zijn echter zeer klein en ongevaarlijk. Synthetische kleding knettert wel eens en in het donker zijn ook de vonken van de ontlading te zien. Bij het uitstappen uit een voertuig of het aanraken van een deurkruk krijgen we wel eens een kleine elektrische schok.

Een condensator bestaat uit twee elektrisch geleidende oppervlakken die gescheiden zijn door een isolator (niet geleidende stof). De twee oppervlakken worden elektrodes genoemd en kunnen tegengestelde ladingen opslaan. Door de tegengestelde ladingen ontstaat een spanning tussen de elektroden. Elke lamel op een schijf van de Wimshurst machine vormt een condensator met de corresponderende lamel op de andere schijf. Leidse flessen zijn ook condensators, zij kunnen zeer hoge spanningen opslaan. Oorspronkelijk werden ze gemaakt van glazen flessen met een metaalfilm aan de binnen- en buitenzijde. De Leidse flessen in deze kit zijn gemaakt van PVC film en aluminium folie. Zonder de Leidse flessen zou er te weinig elektrische lading zijn om met een vonk te ontladen via de bolvormige elektroden.

### Elektrostatische inductie

Elektrostatische inductie werkt als volgt. Een lading aangebracht op een lamel zal op de  corresponderende lamel op de andere schijf een lading induceren van gelijke grootte en omgekeerde polariteit. Wanneer de segmenten door een kracht gescheiden worden, wat voortdurend gebeurt bij draaiende schijven, worden beide ladingen groter.

De neutraliseerbruggen hebben borstelcontacten aan de uiteinden en verbinden telkens twee tegenoverliggende lamellen. Door de lading eerst gelijk te maken, worden nadien op de tegenoverliggende lamellen ladingen opgebouwd van omgekeerde polariteit. De tegengesteld draaiende schijven brengen de geladen lamellen naar de collectorelektroden. Naarmate de spanning op de lamellen toeneemt komt er meer lading in de Leidse flessen. Elke schijf heeft haar neutraliseerbrug die schuin geplaatst is van links boven naar rechts beneden. De neutraliseerbruggen kunnen verdraaid worden. Hoe steiler ze staan, hoe hoger de opgewekte spanning maar hoe lager de stroom. Als ze minder steil worden ingesteld zakt de spanning en de mogelijke stroom wordt hoger.

### Corona-ontlading

Hoge elektrische spanningen, zoals door de Wimshurst machine gegenereerd, ontladen gemakkelijk in de omgevende lucht bij scherpe punten of kanten. De corona is in het donker zichtbaar als een blauw-paarse gloed. Om corona te vermijden worden bolvormige elektroden gebruikt om de Leidse flessen te ontladen. Met puntige elektroden zouden er zeer moeilijk vonken ontstaan door voortdurende corona (-ontlading). Hoge luchtvochtigheid bevordert ook corona waardoor de machine minder goed werkt.

De Wimshurst machine die met deze kit gebouwd wordt kan spanningen opwekken tot 70.000 Volt en vonken tot 5 cm lang. Alhoewel de opgewekte elektriciteit veilig is voor mensen is het toch belangrijk de veiligheidstips aan het einde van deze handleiding te lezen.

De auteur en uitgever danken Dieter Hauffe voor het idee en het voorbereidende werk voor deze kit. Dank zij een AstroMedia klant is zo een nieuwe bouwkit ontstaan.

## Montage

Lees, voordat u begint ook de algemene bouwinstructies goed door. Deze algemene bouwinstructies kunt u downloaden van www.ipacity.nl.

### Inhoud van de kit

- handleiding

- extra blad met positie van de lijmstroken in de staanders (zie stap 14)

- 8 voorgestanste bladen karton van 0,5 mm

- 2 voorgestanste bladen karton van 0,65 mm

- 1 voorgestanst blad glanspapier van 0,22 mm

- 1 voorgestanst blad zelfklevende aluminiumfolie voor lamellen, elektroden en geleidende stroken

- 2 collectorelektroden van gebogen verenstaal Ø 2,5 mm

- 4 roofing nagels Ø 2,5 x 30 mm (elektroden voor neutraliseerbrug)

- lusterklem met 6 aansluitingen (houder voor afvoerborstels)

- geweven, vertind koperdraad doorsnede 0,75 mm²; 150 mm lang (collectorborstels)

- 2 ringen in kurk Ø 19,5 x 4 mm; 5 mm dik (houder voor de bolvormige elektroden)

- 5 PVC ringen Ø 20 x 6 mm; 1 mm dik (lagers voor aandrijfas en schijvenas)

- 2 acryl schijven Ø 210 x 6 mm; 2 mm dik (lamellenschijven)

- 1 acryl isolator 190 x 20 mm; 4 mm dik (isolerende dwarsbalk)

- 2 stuks aluminium buis Ø 6 x 4; 84 en 127 mm lang (hoofdas en aandrijfas)

- 1 draadstang M4, lengte 106 mm (montage hoofdas)

- carrosserieringen Ø 15 x 4,3 mm (montage hoofdas)

- 2 moeren M4 (montage hoofdas)

- 2 houten bollen met gat Ø 20 x 5,3 mm (bolelektroden)

- 4 houten bollen met blind gat Ø 10 x 5,3 mm (bolelektroden)

- 2 houten bollen met gat Ø 20 x 5,3 mm (geïsoleerd handvat)

- 1 rondhout Ø 5 mm, lengte 40 mm (zwengel)

- 2 rondhouten Ø 5 mm, lengte 180 mm (elektrodestaven)

- 2 rondhouten Ø 5 mm, lengte 45 mm (elektrode as)

- 1 zwarte krimpkous Ø 6,4 mm, lengte 140 mm (isolatie elektrodestaven)

- 2 O-ringen Ø 4,5 x 2,5 mm (stops van de aandrijfas)

- 2 glasheldere PVC folies 105 x 297 mm, dikte 0,3 mm (Leidse flessen)

- 2 elastieken Ø 100 x 3 mm (aandrijfriemen)

### Nodig bij de bouw

- Een stevig en vlak werkoppervlak

- Een geodriehoek om een stelbank met exact rechte hoeken te maken

- Universele lijm op basis van oplosmiddel, bijvoorbeeld: UHU, Evo-Stik... Gebruik geen lijm op waterbasis. Die maakt het karton zacht, laat het zwellen en houdt daarenboven niet op de bedrukte zijde. Lijmen op basis van oplosmiddel drogen ook sneller. Een 2-componentenlijm kan nuttig zijn om het karton aan de aluminium buisjes te lijmen (stap 68)

- Secondelijm (gel) om plastic onderdelen te lijmen

- Plakband

- Een speld om onderdelen met een puntmarkering accuraat te lijmen

- Een scherp mes met een fijne punt (breekmesje, hobbymes of scalpel) om de bruggetjes door te snijden die de onderdelen in het blad karton vasthouden en om aluminium onderdelen van de drager los te maken

- Een stukje middelfijn (korrel 240) schuurpapier om ev. de kanten van karton zuiver te maken en fijn (korrel 400) schuurpapier of een fijne vijl voor metalen delen. Het watervaste schuurpapier is van een betere kwaliteit: het is scherper en er komen niet zo gemakkelijk korrels los

- Een (stevige) schaar om de geweven koperdraad op de juiste lengte te snijden

- Twee kleine (combinatie-) tangen met een fijne bek of steeksleutels van 7 mm om de moeren van de hoofdas vast te draaien

- Een kleine schroevendraaier die past op de schroefjes van de lusterklemmen

- Een snijmat (ev. een stuk vast karton of houten plankje)

- Enkele wasknijpers en ev. elastiekjes om onderdelen op hun plaats te houden terwijl de lijm droogt

### Tips vooraf

- De bouwinstructies zijn opgedeeld in hoofdstukken met een onderverdeling in opeenvolgende stappen om de bouw zo eenvoudig mogelijk te maken en een goed resultaat te verzekeren. Laat u niet afschrikken door de lange tekst. Die is er om mogelijke vergissingen te vermijden, de bouw is sneller en eenvoudiger dan het lijkt. Lees de tekst van elke stap volledig door vooraleer die uit te voeren. Voorzie zeker acht tot vijftien uur voor de constructie (afhankelijk van ervaring). Hoe zorgvuldiger je werkt, des te mooier de Wimshurst machine er zal uitzien en hoe beter het toestel zal werken.

- Van elk onderdeel is de naam en het nummer op voor- of rugzijde van het karton gedrukt. Het nummer bestaat uit een letter en een cijfer. De letter duidt op een hoofdstuk waarin dat onderdeel gebruikt wordt. De nummers van onderdelen zijn gedrukt in een rechthoek. In de tekst worden ze vermeld tussen vierkante haakjes. Maak onderdelen maar los uit de drager naarmate ze nodig zijn bij de bouw.

- Ook de gestanste onderdelen uit aluminiumfolie hebben een naam en nummer. Ze zijn herkenbaar door het achtervoegsel “-alu”. Omdat er op de aluminiumfolie niets gedrukt is zit er op het einde van de handleiding een afbeelding die de namen en nummers vermeldt.

- De plaatsen waar lijm wordt aangebracht zijn grijs gekleurd. Op elke lijmstrook is een symbool gedrukt met onderdeelnummer in cursief, een pijl en een open rechthoek. Dat betekent dat het genoemde onderdeel in zijn geheel of met een lijmstrook op deze plaats wordt gelijmd. Op enkele onderdelen staat een halfronde pijl afgebeeld, dan wordt het onderdeel met zichzelf verlijmd.  De grijze lijmstroken zijn net iets kleiner dan het stuk wat er tegenaan komt zodat ze niet zichtbaar zijn in het gebouwde toestel.

- Het is beter om de onderdelen niet zomaar uit het draagblad te duwen. Snij eerst de dunne verbindingen door die het onderdeel in het blad vasthouden. Zo blijven de zijkanten vlak. Eventueel kunnen gerafelde kanten worden bijgewerkt met schuurpapier, een nagelvijltje of een vijltje uit de AstoMedia set. Als een onderdeel van een opening voorzien is, dan moet het binnenstuk ook verwijderd worden. Dit binnenstuk dient dikwijls nog als onderdeel en heeft dan ook een onderdeelnummer.

- Bij het verlijmen van grotere oppervlakken is het goed om deze op een vlakke ondergrond aan te drukken (met een boek) zodat ze niet kromtrekken.

- Vouwlijnen zijn reeds voorzien van een groefje of een perforatie. Naar voren vouwen betekent dat je naar je toe vouwt als je kijkt op de gedrukte zijde van het karton, naar achteren vouwen betekent dan van je weg vouwen. De vouw kan je mooi recht maken door te vouwen op een scherpe kant (bijvoorbeeld van een liniaal of een (houten) plankje).

- De lamellenschijven en de Leidse flessen van deze Wimshurst machine zijn zo gedimensioneerd dat de opgewekte vonken ver onder de gevarengrens liggen. Lees zeker ook de veiligheidstips aan het einde van de handleiding.

### Hoofdstuk A: De sokkel

Deksel en bodem van de sokkel bestaan elk uit twee lagen karton. De hoogte van 18 mm ontstaat door 12 sokkelverstevigingen die haaks op bodem en deksel gelijmd worden. De verstevigingen worden zigzag gevouwen. De nochtans zeer lichte sokkel krijgt door deze constructie bijna de stevigheid van een houten plank. In de rechthoekige uitsparingen van het deksel komen later de twee staanders.

- Haal de gestanste stroken uit de twee delen [A1, blad 1] en [A2, blad 2] van het sokkeldeksel waar de staanders zullen komen. Lijm de twee delen van het sokkeldeksel op elkaar zoals aangegeven op de onderdelen. Zorg ervoor dat de kanten mooi gelijk zitten. Lijm dan de beide delen [A3, blad 3] en [A4, blad 4]  van de sokkelbodem op elkaar. 
De grijze zigzag lijnen geven aan waar de verstevigingen in de sokkel gelijmd worden. De vier verstevigingen rond de uitsparingen voor de staanders worden eerst gelijmd. De vouwlijnen zijn voorzien van perforaties.

- Vouw eerst beide uiteinden van verstevigingen 1 en 2 [A5, blad 1] en [A6, blad 2] naar achteren. Vouw de tussenliggende stroken zigzag. Zet de verstevigingen zonder te lijmen, rond de staanderopeningen, op het sokkeldeksel [A1 + A2] om na te kijken of de vouwen goed zitten. Lijm de uiteinden van beide verstevigingen op elkaar zodat een harmonika rechthoek ontstaat. Lijm deze rechthoek dan rond de opening voor de staander met voldoende lijm. Druk de versteviging lichtjes aan tot de lijm droog is zodat er geen opening blijft tussen de versteviging en het sokkeldeksel.

- Ga op dezelfde manier te werk voor verstevigingen 3 en 4 [A7, blad 3] en [A8, blad 4] en lijm ze rond de opening voor de andere staander.

- Vouw de acht verstevigingen 5 tot 12 [A9 tot A12, blad 3] en [A13 to A16, blad 4] in zigzag vorm en lijm ze op de resterende grijze lijmstroken. Druk ze tijdens het drogen weer aan  bijvoorbeeld met de sokkelbodem en daarop een boek.

- Breng, zonder aarzelen, flink wat lijm aan op alle, naar boven staande, randen van de verstevigingen en leg er dan de sokkelbodem [A3 + A4] op. Zorg dat deksel en bodem van de sokkel exact tegenover elkaar zitten door elke zijkant van de sokkel tegen het werkoppervlak te drukken en na te kijken of de sokkel dan haaks staat op het werkoppervlak. Het is belangrijk dat deksel en bodem juist tegenover elkaar zitten. Leg de sokkel met de bodem naar onder zodat de lijm naar de bodem toe loopt en leg er een boek op tot de lijm droog is. 
Nu ontbreken aan de sokkel enkel nog de randbekledingen. Die zitten allemaal op blad 11 en worden rechtsstreeks op de randen van sokkeldeksel en -bodem gelijmd. Eerst wordt de ronde bekleding aan de vier hoeken gelijmd en daarna de bekleding met de gevouwen uiteinden aan de zijkanten.

- Buig randbekleding 1 [A17 , blad 11] tot een ronde vorm door ze om één van de aluminium buisjes te wikkelen. Kijk na of de bekleding goed past in een hoek van de sokkel. Als ze te lang is snij er dan een smalle strook af. Doe voldoende lijm op de lijmstroken aan de achterzijde van de bekleding en lijm het in de hoek van de sokkel. Kijk na of de randen van sokkeldeksel en -bodem bedekt zijn en verwijder een ev. teveel aan lijm. Wanneer de lijm droog is ga je telkens op dezelfde manier te werk voor de bekleding van de hoeken 2 tot 4 [A18 tot A20, blad 11].

- Vouw beide uiteinden van randbekleding 5 [A21, blad 11] scherp naar achteren en kijk na of die goed past op een korte zijkant van de sokkel. Verbeter ev. de plaats van de vouw en/of de lengte van de bekleding. Lijm de bekleding op de zijkant van de sokkel zoals beschreven in stap 6. Volg dezelfde werkwijze voor randbekleding 6 tot 8 [A22 tot A24, blad 11].

Hiermee is de sokkel klaar.

### Hoofdstuk B: Staander 1

Beide staanders danken hun sterkte aan dezelfde constructie als de sokkel. Voor en achterwand zijn telkens uit twee lagen karton opgebouwd met daartussen gelijmde zigzag verstevigingen. In de voorwand  van beide staanders zitten twee openingen. De onderste dienen voor de PVC lagers van de aandrijfas, de bovenste voor de lagerkap met draaisluiting waardoor de hoofdas bereikbaar blijft. Dit is nodig om ev. een aandrijfriem te vervangen.

- Maak beide delen [B1, blad 5] en [B2, blad 6] van de voorwand van de staander los uit de drager. Maak onderdelen [B22, B24] en [B23, B25] los uit deze delen en leg ze aan de kant voor de volgende stap. Lijm beide delen van de voorwand op elkaar.

Tip:	De lagerkap is pas op het einde van de constructie nodig. Het onderdeel wordt nu al gemaakt omdat er mogelijk een aanpassing nodig is die gemakkelijker in dit stadium kan gebeuren.

- Lijm de twee delen van het lagerkapdeksel 1 en 2 [B20, blad 7] en [B21, blad 8] nauwkeurig op elkaar. Doe hetzelfde met ronde delen 1 en 2 [B22] en [B23] en grendel delen 1 en 2 [B24] en [B25].

- Lijm het ronde deel op de achterzijde van het deksel en dan de grendel op het ronde deel. Met een naald door de kleine opening in het midden kunnen de drie delen exact gecentreerd worden. Let er op dat geen lijm aan de randen blijft zitten. Laat de lijm volledig drogen.

- Buig de vleugels van de grendel lichtjes omhoog (weg van het deksel) zodat ze gemakkelijker achter de staanderwand glijden. Druk de grendel door de bovenste opening in de voorwand van de staander. Als de grendel te moeilijk in de opening gaat en/of te moeilijk draait moet de opening wat groter gemaakt worden. Dit kan het best met een opgerold stukje schuurpapier. Misschien moet ook de grendel wat kleiner gemaakt worden. Wanneer de lagerkap goed werkt kan die terzijde voor later gebruik.

- Om de onderste opening voor te bereiden voor de lager wordt eerst de lagerhouder [B4, blad 6] op de lijmstrook gelijmd (vergeet niet het schijfje in het midden van de lagerhouder te verwijderen). Lijm een lagerschijf (secondenlijm houdt hier zeer goed) in de opening, tegen de lagerhouder aan. Lijm de tweede lagerhouder [B3, blad 5] aan de buitenkant van de staanderwand.

- Haal de stukjes karton uit de kleine openingen in de twee delen [B5, blad 7] en [B6, blad 8] van de achterwand van de staander en kleef de twee delen op elkaar.

Let op:	Tekst op het afzonderlijke blad i.v.m. de zigzag lijmstroken: op het binnendeel van de voorwand van beide staanders [B2en C2, blad 6] zijn normaal grijze lijmstroken gedrukt. Door een technische fout ontbreken die bij een deel van de oplage. Vandaar het extra blad met de positie van de lijmstroken. Heb je carbonpapier bij de hand kan je daarmee de positie van de lijmstroken overbrengen of met een balpen iets harder drukken dan normaal om de markeringen over te brengen. Op zicht lijmen kan ook. De verstevigingen worden dicht bij de rand gelijmd maar mogen er niet over steken. Een versteviging zit ook dicht bij de lagerhouder maar niet erop.

- Vouw de acht verstevigingen [B7 tot B14, blad 1 en 3] in zigzag vorm en lijm ze op de achterzijde van de voorwand van de sokkel.  Lijm de verstevigingen zo juist mogelijk op de grijze lijmstroken. Druk ze tijdens het drogen weer aan  (bijvoorbeeld met een boek). Breng, zonder aarzelen, flink wat lijm aan op alle, naar boven staande, randen van de verstevigingen en leg er dan de achterwand [B5 + B6] op. Zorg dat voor- en achterwand van de sokkel exact tegenover elkaar zitten. Leg de staander met de achterwand naar onder zodat de lijm naar de bodem toe loopt en leg er een boek op tot de lijm droog is.

- Buig het bedrukte gedeelte van randbekleding 1 [B15, blad 11] rond (met aluminium buis) naar achteren zodat het past op de onderkant van de staander. Het witte uiteinde zit gelijk met de onderkant van de staander terwijl het andere uiteinde in de eerstvolgende hoek past. Lijm de bekleding in deze positie en herhaal de werkwijze met bekleding 2 [B16, blad 11].

- Vouw beide uiteinden van randbekleding 3 [B17, blad 11] scherp naar achter. Buig het middengedeelte dat aan het langste uiteinde grenst rond naar voren. Gebruik bij het buigen de vorm van de staander als model. Pas ev. de lengte van de uiteinden aan en lijm de bekleding op de zijkant van de staander. Herhaal de werkwijze met randbekleding 4 [B18, blad 11].

Let op:	De boogvormige randbekleding [B19, blad 11] aan de bovenkant van de staander wordt pas op het einde van de montage aangebracht. De montage van de as is dan een stuk eenvoudiger.

### Hoofdstuk C: Staander 2

Buiten de randbekleding van de boog bovenaan [C19, blad 11] zijn de onderdelen identiek aan die van staander 1. De nummering van de onderdelen zijn dezelfde maar beginnen met een “C” in plaats van “B”.

- Maak de voorwand uit [C1, blad 5] en [C2, blad 6]. Maak de lagerkap uit [C22 + C23], [C24 + C25], [C20, blad 7] en [C21, blad 8]. Pas de lagerkap in de voorzijde van de staander.

- Bevestig een PVC lagerschijf met lagerhouder [C3, blad 5] en [C4, blad 6].

- Maak de achterwand uit [C5, blad 7] en [C6, blad 8]. Vouw de verstevigingen 1 tot 8 [C7 tot C14, blad 2 en 4] zigzag en lijm ze op de voorwand. Lijm er dan de achterwand op.

- Breng de randbekleding 1 tot 4 [C15 tot C18, blad11] aan.

- Pas de staanders, met de lagers naar buiten, in de openingen van de sokkel. De staanders moeten vast zitten en tot op de bodem van de sokkel gaan. Wanneer ze te vast zitten en de zijvlakken van de staanders buigen of het deksel van de sokkel buigt dien je de opening in de sokkel wat groter te maken bijvoorbeeld met wat  schuurpapier. Het kan geen kwaad als de rand van de opening wat rafelig wordt, die verdwijnt later onder een hoeklijst.

### Hoofdstuk D: De dwarsbalk

De dwarsbalk is gemaakt uit 4 mm dik plexiglas en komt in de kop van één der staanders. De beide uiteinden zijn rond met een gat van 2,5 mm. Hierdoor komen later de collectorelektroden, uit gebogen staaldraad, die met de gevlochten koperdraad de ladingen afvoeren van de lamellen naar de Leidse flessen. In het volgende ronde deel is een gat van 5 mm. Hierdoor komen de assen van de bolelektroden. De elektrische verbinding tussen beide wordt gemaakt met aluminiumfolie. Om de bolelektroden op de ingestelde positie te houden wordt een ashouder in kurk met een iets kleiner gat op de dwarsbalk gelijmd. De dwarsbalk wordt pas op het einde vastgeschroefd.

- Omwille van het uitzicht worden de rand en één zijde van de kurken schijven afgedekt met bedrukt karton. Buig de randbekleding [D3, blad 11] zó dat die rond een kurken schijf past en lijm ze  vast. Lijm de bekleding [D5, blad 5] op een zijde van de schijf. Herhaal de werkwijze met een tweede kurken schijf en [D4, blad 11] en [D6, blad 5].

- Haal de beschermfolie van beide zijden van de dwarsbalk. De punt van een mesje kan helpen om de folie aan de rand los te maken. Lijm de ashouders, met het kurken oppervlak, op de dwarsbalk tegen het ronde deel met het gat van 5 mm. De ashouders zitten beide aan dezelfde zijde van de dwarsbalk. De gaten in ashouder en dwarsbalk moeten juist over elkaar zitten. Gebruik voor deze verlijming secondelijm, die houdt beter op het plexiglas.

- Lijm geleidende stroken 1 en 2 [D1-Alu] en [D2-Alu] op de andere zijde van de dwarsbalk. Ze passen juist over beide ronde oppervlakken aan het einde van de dwarsbalk en verbinden ze elektrisch. De gaten in de dwarsbalk worden hierbij bedekt door de aluminiumfolie. In het volgende puntje staan alle tips voor het werken met de zelfklevende aluminiumfolie bij elkaar.

### Tips voor het werken met de zelfklevende aluminiumfolie

- Aan het einde van de handleiding is een afbeelding gedrukt van het blad aluminiumfolie die de namen en nummers vermeld van de aluminium onderdelen.

- Om een aluminium onderdeel van het blad te halen vouw je het blad op een stanslijn naar achteren. Je kan het onderdeel dan aan die kant losmaken met de punt van een mesje. Trek dan voorzichtig het onderdeel (met een pincet) van de drager en let op dat het niet scheurt.

- Trek het onderdeel ev. voorzichtig recht. Kleef eerst een klein hoekje van het onderdeel, houdt de rest in lijn met de lijmstrook en strijk dan geleidelijk de aluminiumfolie glad op de lijmstrook. Vermijd belletjes en rimpels in de folie. Belletjes kan je wegwerken door een gaatje te prikken in het midden en dan glad te strijken. Belletjes en rimpels maken niets uit voor de werking, ze beïnvloeden enkel het uitzicht.

- Wanneer een onderdeel toch scheurt moet een elektrische verbinding gemaakt worden tussen de gescheiden delen. Daarvoor gebruiken we een stukje afval aluminiumfolie. Omdat de folie niet geleidt aan de lijmkant moeten we een truukje gebruiken. Snij een passend stukje uit de rest van het blad. Vouw aan beide zijkanten een kleine rand naar achteren om. Die zit dan gelijk vastgekleefd. Zo ontstaat een stukje met twee geleidende stroken aan de kleefkant. Kleef je die over de scheur dan is de elektrische verbinding hersteld doordat de aluminium stroken verbinding maken met het aluminium van de defecte geleider.

### Hoofdstuk E: Neutraliseerbrug 1

De neutraliseerbruggen worden schuin gemonteerd aan de voor- en achterzijde van de lamellenschijven. Aan beide uiteinden zit een elektrode met collectorborstel. Beide elektroden zijn elektrisch verbonden door een strook aluminiumfolie. De neutraliseerbrug verbind zo twee tegenover elkaar staande lamellen op een schijf en neutraliseert de ladingen op de lamellen. De neutraliseerbruggen worden later in het geheel gemonteerd. Daar beide neutraliseerbruggen identiek zijn kan je ze ev. samen bouwen. De namen van de onderdelen voor neutraliseerbrug 1 beginnen met “E”, die van brug 2 met “F”.

- Lijm de binnendelen [E1 en E2, blad 2] op elkaar en daarna daarop de voorzijde [E3, blad 2] en de achterzijde [E4, blad 2]. Laat ze goed drogen en druk lichtjes aan.

- Kleef de geleidende strook [E5-Alu] op de aangegeven plaats. De strook bedekt de gaten aan beide uiteinden.

- Lijm de vier nagelhouders [E6 tot E9, blad 1] op elkaar tot een cylinder en daarop de ringvormige nagelhouder [E10, blad 1]. Duw één van de vier roofingnagels door de kartonnen cylinder en druk aan op het werkvlak zodat de kop in de ringvormige nagelhouder komt te zitten. Duw de nagel door de aluminiumfolie in het gat aan het uiteinde van de neutraliseerbrug en lijm de nagelhouder daar vast. Zorg ervoor dat de nagel haaks zit op de neutraliseerbrug. Omdat de nagel dicht tegen de aluminiumfolie zit zorgt dat voor een goed elektrisch contact. Lijm als laatste nog het dekseltje [E11, blad 5] op de nagelkop.

- Bouw de andere kant van de neutraliseerbrug op dezelfde manier met de vijf nagelhouders [E12 tot 16, blad 1], een tweede nagel en dekseltje [E17, blad 6].

- De lusterklemmen worden gedemonteerd omdat enkel de messing verbindingsstukjes nodig zijn. Draai daartoe alle schroefjes los en licht ze met de schroevendraaier uit het plastic omhulsel (dat eigenlijk gemaakt is om ze goed vast te houden). De verbindingsstukjes komen er dan zo uit.

- Draai de schroefjes opnieuw in de verbindingsstukjes; aan de ene kant volledig, aan de andere kant tot ze net zichtbaar zijn in het gaatje aan de zijkant. Snij de gevlochten koperdraad in zes gelijke stukken, ongeveer 2,5 cm lang. Stop telkens een uiteinde van een stukje koperdraad in het gaatje wat nog open is tot tegen het schroefje aan de andere kant en schroef het vast. De koperdraad steekt dan nog 17 mm uit het verbindingsstukje.

- Om van het vrije uiteinde van de gevlochten koperdraad collectorborstels te maken haal je het vlechtwerk over een lengte van enkele millimeter uit elkaar bijvoorbeeld met een speld. Het uiteinde ziet er dan ook uit als een borstel.

- Draai de volledig ingedraaide schroefjes los tot de nagels van de neutraliseerbrug in het gaatje gaan. Duw de nagel door tot aan het schroefje aan de andere kant en schroef hem vast. Hou de andere collectorborstels nog even aan de kant.

Hiermee is neutraliseerbrug 1 klaar.

### Hoofdstuk F: Neutraliseerbrug 2

De bouw van neutraliseerbrug 2 is dezelfde als brug 1, de nummers van onderdelen beginnen met de letter “F”.

- Lijm de binnendelen [F1, blad 6] en [F2, blad 8] op elkaar, daarna de boven- [F3, blad 5] en de onderkant [F4, blad 7] en tenslotte de geleidende strook [F5-alu].

- Bouw de nagelhouders met [F6 tot F10, blad 2] en [F12 tot F16, blad 2] en werk na de montage af met dekseltjes [F11, blad 7] en [F17, blad 8].

- Monteer de collectorborstels.

Leg de neutraliseerbruggen aan de kant, ze zijn pas later nodig.

### Hoofdstuk G: De stelbank

De stelbank zal gebruikt worden om de hoeken tussen lamellenschijven en riemschijven enerzijds en hun respectievelijke assen anderzijds juist in te stellen op 90 ° ofwel perfect haaks.

- Maak het kleine vierkantje los uit de bodemplaat [G1, blad 10]. Vouw de zijwanden [G2 en G3, blad 10] scherp naar voren op de eerste perforatie en scherp naar achteren op de andere perforaties. Leg de bodemplaat op het (vlak en stevig) werkoppervlak en lijm de zijwanden op de grijze lijmstroken. Leg een boek (met stijve kaft) op de zijwanden om die goed tegen de bodem aan te drukken zodat er geen openingen blijven. Laat de lijm volledig drogen.

- Verwijder het ronde schijfje uit bovenplaat 1 [G4, blad 10]. Breng ruim lijm aan op de randen van de zijwanden en leg er de bovenplaat op. Zorg dat de randen van de bovenplaat mooi overeenkomen met die van de bodemplaat. Draai het geheel om, bovenplaat naar onder, en verzwaar met een boek terwijl de lijm droogt.

- Onderaan de bodemplaat zitten acht lijmstroken voor de voetjes. Lijm telkens twee voetdelen [G6 tot G21, blad 10] op elkaar voor je ze op de bodemplaat lijmt. Zet de stelbank op zijn voetjes en laat de lijm drogen.

- Maak het kleine vierkantje los uit de bovenplaat 2 [G5, blad 10]. Duw het langere aluminium buisje enkele cm door de vierkante opening. Dat gaat met opzet wat moeilijk opdat het buisje goed op zijn plaats blijft. Steek het buisje door de ronde opening in bovenplaat 1 en  door de vierkante opening in de bodemplaat. Zet de stelbank op het werkvlak en duw bovenplaat 2 naar beneden, tegen bovenplaat 1 aan. Lijn bovenplaat 2 uit met de schuine lijmvlakken (45°) op bovenplaat 1. Lijm bovenplaat 2 nog niet vast.

- Het is de bedoeling om bovenplaat 2 voorzichtig te verschuiven tot het buisje juist haaks op de bovenplaat staat en ze dan vast te lijmen. Zet een geodriehoek met de lange / schuine zijde op de bovenplaat tegen het buisje en vergelijk de vertikale lijn met de zijkant(en) van het buisje. Verschuif de bovenplaat tot het buisje zo goed mogelijk gelijk zit met de vertikale lijn van de driehoek. Gebruik een wasknijper om de bovenplaat op de goede plaats te houden. Draai de stelbank over 90° en herhaal de werkwijze voor deze positie. Herhaal de twee stappen tot het buisje perfect juist zit. Het is goed om hier wat extra aandacht en tijd aan te spenderen. De montage van de lamellenschijven en riemschijven zullen des te nauwkeuriger zijn. Gebruik een tweede wasknijper om de bovenplaat goed vast te houden. Licht voorzichtig een vrije hoek van de bovenplaat en doe er wat lijm onder. Als die droog is kan een tweede hoek gelijmd worden. Na drogen kunnen de twee andere hoeken worden gelijmd. Het buisje kan voorlopig in de stelbank blijven zitten.

### Hoofdstuk H: De lamellenschijven

De lamellenschijven zijn gemaakt van 2 mm dik plexiglas. Op elke schijf worden 24 lamellen van aluminiumfolie gekleefd.

- Verwijder ev. bramen of scherpe rand aan de uiteinden van de aluminium buisjes. Dat kan met fijn schuurpapier of een fijn vijltje. Voor de binnenzijde kan je een stukje schuurpapier oprollen of de meegeleverde draadstang als vijl gebruiken. Pas het kortere buisje in de opening van de plexiglas schijven. Het buisje dient net te passen in de schijf terwijl de schijf toch vrij kan draaien. Vergroot de opening in de schijf ev. voorzichtig met een stukje opgerold schuurpapier. Verwijder nadien alle schuurkorrels uit de opening.

- Haal de beschermende folie van beide kanten van een plexiglas schijf en gebruik wat plakband om de schijf vast te houden op het lamellenpatroon, achteraan in de handleiding. De opening in het midden van de schijf moet juist overeenkomen met de kleine cirkel op het patroon. (Het patroon onderaan die bladzijde wordt later gebruikt voor de Leidse flessen.)

- Kleef de 24 lamellen uit aluminiumfolie [H1-Aluminium tot H24-Alu] op de schijf zoals aangegeven op het patroon. Vermijd bij het vastkleven rimpels in de folie en strijk de folie zo goed mogelijk glad.

- Herhaal de werkwijze uit stap 42 en 43 voor de tweede schijf en lamellen [H25-Alu tot H48-Alu].

### Hoofdstuk J: Naaf 1

Een naaf bestaat uit een cilindermantel uit rondgebogen karton. Aan het ene uiteinde wordt daarop een lamellenschijf gelijmd, op het andere uiteinde een lagerschijf uit hard PVC. Op de mantel zitten twee velgen waartussen de aandrijfriem komt te liggen. De constructie van naaf 2 is identiek aan die van naaf 1, de onderdeelnummers beginnen echter met de letter “K”. Je kan ev. beide naven gelijktijdig maken.

- Buig de mantel van naaf 1 [J1, blad 11] rond en lijm de helft van het verbindingsstuk [J2, blad 11] aan het uiteinde op de rugzijde. Het verbindingsstuk is korter dan de cylindermantel en dient in het midden gelijmd zodat de afstand tot de randen gelijk is. Lijm na het drogen het verbindingsstuk onder het andere uiteinde van de mantel. Zorg dat de verbinding tussen de uiteinden van de mantel zeer goed aansluit en aan de kanten gelijk zit.

- Lijm beide delen van velg 1 [J9 en J10, blad 9] op elkaar en ook beide delen van velg 2 [J11 en J12, blad 9]. Let er op dat ze mooi gelijk zitten. Schuif de twee velgen op de cilindermantel en lijm ze op de grijze lijmstroken met enkele druppels (seconde-) lijm. Let er op dat de velgen recht op de as zitten en dat de afstand tot de rand van de mantel resp. 11 mm en 17 mm is.

- Lijm lagerhouders 1 tot 3 [J3 tot J5, blad 9] samen tot een drielagige ring. Let er op dat ze mooi gelijk zitten. Lijm ook lagerhouders 4 tot 6 [J6 tot J8, blad 9] op elkaar. Lijm een ring in elk van de twee uiteinden van de naaf zó dat die exact gelijk zit met de cilindermantel. Wanneer een ring te diep in de naaf geraakt leg je die zijkant op het werkvlak en kan je met een potlood of schroevendraaier, doorheen de opening van de ring aan de andere zijde, die ring op zijn plaats duwen. De velgen zitten dus niet in het midden van de naaf maar meer aan één uiteinde.

- Zet de naaf met dit uiteinde op het werkvlak (het langere einde dus omhoog). Leg een lamellenschijf met de aluminium segmenten naar beneden op de naaf. De gaten in de lagerhouder en de lamellenschijf dienen exact overeen te komen. Lijm de schijf op de naaf in deze positie met secondelijm. Belangrijk: de naaf wordt aan de kant van de lamellen op de schijf gelijmd.

- Draai het geheel om en schuif het op de aluminium buis in de stelbank. De lamellenschijf ligt nu op de stelbank met de naaf boven op de schijf. De aluminium buis steekt nog een eind door de opening in de lagerhouder. Neem een PVC lagerschijf, schuif die over de aluminium buis en lijm ze met secondelijm op de lagerhouder (bovenaan de naaf). Omdat de aluminium buis haaks is ingesteld op de stelbank en dus ook op de schijf daar bovenop, zit ook de lager op de goede plaats gelijmd zodat de schijf niet slingert tijdens het draaien.

### Hoofdstuk K: Naaf 2

De constructie van naaf 2 is identiek aan die van naaf 1, de onderdeelnummers beginnen met de letter “K”.

- Maak de cilindermantel met [K1, blad 11] en verbindingsstuk [K2, blad 11] .

- Maak de velgen met [K9 en K10, blad 9] en [K11 en K12, blad 9] en lijm ze op de naaf.

- Maak de lagerhouders met [K3 tot K5, blad 9] en [K6 tot K8, blad 9] en lijm elk in een uiteinde van de naaf.

- Lijm de naaf concentrisch op de andere lamellenschijf met de lamellen aan de zijde van de naaf.

- Gebruik de stelbank om een PVC lagerschijf op het andere uiteinde van de naaf te lijmen.

### Hoofdstuk L: Aandrijfwiel 1 en voorbereiding van de Leidse flessen

De aandrijfwielen zitten beide op de aandrijfas en zijn een stuk groter dan de naafmantel (aangedreven wiel) op de hoofdas. Deze overbrenging zorgt voor een grotere rotatiesnelheid van de lamellenschijven. De inwendige verstevigingen van aandrijfwielen 1 en 2 [L3en L4, blad 9] en [M3 en M4, blad 9] dienen ook als hulpgereedschap bij het maken van de Leidse flessen. Een deel van de constructie van de Leidse flessen wordt daarom nu al gedaan.

De Leidse flessen worden gemaakt van een stuk harde, transparante PVC folie van 105 x 297 x 0,3 mm. De PVC folie wordt opgerold tot een buis met buitendiameter van 33 mm. De buiswand dient als isolator en bestaat uit drie lagen. Om van deze buis een Leidse fles (een condensator) te maken worden aan binnen- en buitenzijde elektroden van aluminiumfolie gekleefd die juist tegenover elkaar zitten. De capaciteit van de condensator geeft aan hoeveel lading die kan opslaan en wordt bepaald door de oppervlakte van en de afstand tussen de elektroden. De twee Leidse flessen hebben samen, in deze opstelling een capaciteit van 20 pF (pico Farad). Bij 70.000 V is de opgeslagen energie beperkt tot 49 mJ (milli Joule). Dat is nog maar 14% van de maximum waarde (350 mJ) die onschadelijk zou zijn voor de gezondheid.

- Leg een uiteinde van een PVC film op het patroon op de laatste bladzijde van de handleiding en gebruik wat plakband om de folie vast te houden. Kleef  de binnenelektrode [O1-Alu] nauwkeurig op de aangeduide plaats. Doe hetzelfde met de tweede PVC folie en elektrode [P1-Alu].

- Lijm de twee delen [L3 en L4, blad 9] van de inwendige steun van aandrijfwiel 1 op elkaar. Doe hetzelfde met de delen [M3 en M4, blad 9] voor aandrijfwiel 2. Deze twee ringen bepalen de buitendiameter van de Leidse flessen.

- Rol een PVC folie op tot een buis met de aluminium elektrode helemaal aan de binnenzijde (niet tussen twee wikkelingen). Schuif de twee ringen over de buis tot aan de rand van de elektrode. Druk de buis tegen het werkvlak zodat de verschillende lagen aan de buisrand gelijk zitten. De binnenste laag zit waarschijnlijk wat los van de andere lagen; druk de binnenste laag tegen de andere aan en gebruik een stukje plakband om de laag vast te houden.

- Schuif de ringen een cm naar buiten en kleef de buitenelektrode [O2-Alu], rond de buis, exact over de binnenelektrode. Houd de folie strak naarmate je vordert met kleven. Zo komt er een strook aluminiumfolie volledig rond de buis. Met een aluminium buisje kunnen ev. rimpels worden gladgestreken. 
In principe is de Leidse fles nu al een condensator, enkel de aansluitingen ontbreken nog.

- Schuif één van de ringen tot één cm van de rand en de andere enkele mm ernaast. De uiteinden van de folie volgen de ronding van de buis aan de binnen- en buitenkant niet zomaar. Lijm daarom de hoeken met een klein druppeltje secondelijm vast en klem ze met een wasknijper tot de lijm droog is. Schuif de ringen dan tot één cm van de andere kant en lijm ook daar de hoeken van de folie vast. Let op dat er geen secondelijm aan de wasknijpers komt, anders komen die ook vast  te zitten.

- Volg dezelfde werkwijze voor Leidse fles 2 en leg beide aan de kant. Nu komt verder aandrijfwiel 1 aan de beurt.

- Haal de bodem van de Leidse fles [O5] uit binnenvelg 1 [L2, blad 5] en leg die aan de kant. Lijm eerst binnenvelg 1 op buitenvelg 1 [L1, blad 9] en dan de binnensteun [L3 + L4] (gebruikt bij het maken van de Leidse flessen) op de binnenvelg. Let er op dat de steun concentrisch zit met de velg.

- Schuif velg 1 en binnensteun over de aluminium buis in de stelbank met de binnensteun naar boven. Lijm de twaalf naafschijven [L5 tot 14, blad 5] en [L15 en 16, blad 7] op de velg door ze één voor één over de aluminium buis te schuiven. Gebruik niet te veel lijm zodat de schijven niet aan de as kleven.

- Buig het loopvlak van het aandrijfwiel [L17, blad 11] door de smalle strook over de kant van een tafel te trekken. Breng een dun streepje lijm aan in de hoek tussen velg en binnensteun en lijm het loopvlak in die hoek. De uiteinden van het loopvlak overlappen en worden ook aan elkaar gelijmd. Duw het loopvlak goed in de hoek, de vrijstaande rand dient even hoog te komen als de naaf in het centrum. Als de naaf toch te laag is kan je die verhogen door een passend stukje karton extra te lijmen.

- Lijm de twee delen van velg 2 [L18, blad 9] en [L19, blad 7] op elkaar. Breng lijm aan op de vrijstaande rand van het loopvlak en de bovenliggende zijde van de naaf. Schuif dan de tweede velg over de aluminium buis er tegen aan. Dank zij de stelbank zitten de velgen vanzelf haaks op de  as. Wanneer de lijm droog is haal je het aandrijfwiel van de aluminium buis door tegelijk zachtjes te draaien en te trekken.

### Hoofdstuk M: Aandrijfwiel 2 en Samenbouw

Aandrijfwiel 2 wordt op dezelfde manier gebouwd als aandrijfwiel 1, de onderdeelnummers beginnen met de letter “M”.

- Maak een velg met [M1, blad 9] en [M2, blad 6] en lijm die op de binnensteun [M3 + M4].

- Lijm deze velg, de twaalf naafschijven [M5 tot M14, blad 6] en [M15 en M16, blad 8] en het loopvlak [M17, blad 11] op de stelbank tot een geheel.

- Maak de tweede velg met [M18, blad 9] en [M19, blad 8] en lijm die op het geheel dat nog op de stelbank zit. 
Beide wielen worden nu op de aandrijfas gemonteerd.

- Verwijder evt. lijmresten van het lange aluminium buisje. Dit buisje (127 mm lang) wordt de aandrijfas. Schuif beide aandrijfwielen op het buisje. Eén wiel zit op een afstand van 38,5 mm van het aseinde, het andere wiel zit op een afstand van 32,5 mm van het andere einde. De afstand tussen beide wielen bedraagt dan 39,5 mm. Lijm de wielen in deze positie op de aluminium buis.

Tip:	Omdat secondelijm veel te snel hard is, blijft er geen tijd om de wielen op de goede plaats te schuiven. Daarom is het beter om hier de gewone lijm te gebruiken of twee componenten lijm als de gewone lijm blijkt los te komen. Door op de te lijmen plaatsen het aluminium wat op te ruwen met schuurpapier houdt de lijm beter.

### Hoofdstuk N: De zwengel

De zwengel is samengesteld uit twee delen die elk uit vier lagen karton bestaan. De zwengel is daardoor zeer stevig.

- Lijm de twee middendelen [N2, blad 6] en [N3, blad 8] van de onderste zwengelhelft nauwkeurig op elkaar. Lijm dan de buitendelen [N1, blad 5] en [N4, blad 7] daarop.

- Lijm op dezelfde manier de vier delen [N6, blad 6], [N7, blad 7], [N5, blad 5] en [N8, blad 8] van de bovenste zwengelhelft op elkaar en later dit geheel op de onderste  zwengelhelft. Let er op dat de gaten mooi gelijk zitten. In het gat van 6 mm komt later de aandrijfas, in het gat van 5 mm komt de as van het handvat. Tijdens het lijmen van de delen kan je met een rondhout (5 mm) en een aluminium buis (6 mm) in de gaten (zonder ze te lijmen) nakijken of ze haaks staan op het zwengellichaam.

- Lijm versterkingsringen [N9 en N10, blad 7] boven het grotere gat aan de voorzijde en [N11 en N12, blad 8] aan de achterzijde.

- Lijm versterkingsringen [N13, blad 6] en [N14, blad 5] boven het kleinere gat aan de voorzijde. Schuif het rondhout van 40 mm lang in dit gat tot het gelijk zit met het vlak van de achterzijde. Lijm het vast in die positie. Dit is de as van de zwengelgreep. Lijm het afdekplaatje  [N15, blad 6] aan de achterzijde op het nog zichtbare deel van de as.

- Buig de huls [N16, blad 11] van de zwengelgreep zodat die tot een buisje kan opgerold worden en past rond de as van de zwengelgreep. Opdat de huls vrij kan draaien op de as wordt de huls gemaakt met een iets groter diameter dan de as. Wikkel een strook gewoon papier van 5 cm breed één tot twee maal om een lang rondhout en leg het vast met een stukje plakband. Wikkel de huls, eerst zonder lijm, om het verdikte rondhout zodat de tekening met de drie schroefjes aan de buitenkant zit. Let erop dat de zijkanten zo goed mogelijk gelijk zitten. Lijm dan het uiteinde van de huls vast. Zorg er voor dat de huls niet aan het onderliggend papier vastgelijmd wordt. Haal de huls van het rondhout wanneer de lijm droog is en schuif het op de as van de zwengelgreep. De as steekt er dan nog 6 à 7 mm uit. Indien de zijkanten van de huls niet mooi gelijk zitten, snij of vijl de uiteinden dan bij. De lengte van de huls dient 18 mm te zijn.

- Buig de smalle strook van de huls fixatie [N17, blad 11] rond en lijm het grijze uiteinde aan het uitstekende deel van de as. Een zijkant van de fixatie dient gelijk te zitten met het uiteinde van de as. Wikkel en lijm de fixatie verder rond de as. Zorg dat het uiteinde mooi gelijk blijft. De huls kan nu niet meer van de as maar kan wel vrij draaien. Lijm tenslotte het kapje [N18, blad 11] op het uiteinde van de as.

- Neem de aandrijfas met de twee aandrijfwielen en de tweede staander [C1 + C5]. Schuif het langere uiteinde van de aandrijfas door de onderste opening aan de achterzijde van de staander tot die door de PVC lager aan de voorzijde komt. Schuif de glijring [N20, blad 7] over het uitstekende eind van de aandrijfas en dan een O-ring. Zo blijft de as in de staander. De kartonnen glijring voorkomt dat de O-ring tegen de PVC lager wrijft.

- Schuif de zwengel over het uitstekende gedeelte van de aandrijfas. Het uiteinde van de as dient gelijk te zitten met het oppervlak van de bovenste versterkingsring. Lijm de zwengel vast in deze positie. Zorg er voor dat de zwengel haaks zit op de aandrijfas en niet slingert tijdens het draaien. Lijm tenslotte het kapje [N19, blad 5] op het uiteinde van de as. Schuif de as met de zwengel zo dicht mogelijk tegen de staander zodat de as toch makkelijk kan draaien.

- Schuif het vrije einde van de aandrijfas door de onderste opening aan de achterzijde van de andere staander tot die door de PVC lager aan de voorzijde komt. Schuif de glijring [N21, blad 8] over het uitstekende eind van de aandrijfas en dan een O-ring. De O-ring dient kort bij het uiteinde van de as te zitten zodat er voldoende speelruimte is voor assemblage. Lijm tenslotte het kapje [N22, blad 11] op het uiteinde van de as.

### Tussenstap: Assemblage van de beschikbare delen

We assembleren de reeds gemaakte onderdelen tot de basisconstructie van de Wimshurst machine. Een draadstang, met metalen ringen en moeren, zorgt voor een stevige bevestiging van de hoofdas, de dwarsbalk en de neutraliseerbruggen aan de staanders. De Leidse flessen en de bolvormige elektroden komen later aan de beurt.

- Zet de twee staanders, zonder te lijmen, in de rechthoekige openingen van de sokkel. De zwengel zit aan die kant van de sokkel met de smalste rand. De lijmstroken voor de Leidse flessen [O3 en P3] zitten aan de andere kant. Omdat de staanders nog niet gelijmd zijn gaat de bovenkanten wat makkelijker uit elkaar voor de montage van de hoofdas.

- Verwijder stofdeeltjes van de lamellenschijven. Let vooral op de zijden zonder lamellen. Die zijn niet meer bereikbaar na de montage. Met een licht vochtige doek is het zeker wat eenvoudiger dan droog! Schuif het aluminium buisje (hoofdas) van 84 mm lang door een naaf, doe een PVC lagerschijfje over het buisje aan de kant van de lamellenschijf en dan de tweede naaf met de lamellenschijf tegen het PVC schijfje aan. De twee lamellenschijven zijn enkel gescheiden door het lagerschijfje en raken elkaar bijna. De as steekt aan beide kanten nog ongeveer 1 mm uit. Leg om elk van de naven, tussen de velgen, een elastiek van 3 mm.

Tip	Als je de hoofdas horizontaal houdt en de afstand tussen de lamellenschijven bovenaan en onderaan is nogal verschillend is de oorzaak mogelijk verschillende diameters van de gaten in lamellenschijf en lagerschijf. Kijk na of de speling van de lagerschijf en lamellenschijf met de as erg verschilt. Vergroot ev. het kleinste gat een klein beetje met een opgerold stukje schuurpapier. Verwijder nadien alle schuurkorrels uit de opening. Kijk na of de afstand tussen de lamellenschijven gelijkmatiger is. Herhaal deze werkwijze indien nodig met de andere naaf.

- Draai een moer op het uiteinde van de draadstang tot de moer enkele mm van het einde zit. Als dat aan één kant niet goed lukt probeer dan van de andere kant uit en draai de moer over de ganse lengte tot aan het andere uiteinde. <<Als je een strookje plastic (van een plastic zakje) over de draadstang legt bij het opdraaien van de moer dan blijft die mooi op zijn plaats bij de verdere montage en kan die toch nog verdraaid worden.>>

- Doe een metalen ring bij op de draadstang. Schuif de stang van de buitenzijde door de bovenste opening van de staander waar de zwengel zit tot de stang 1cm door de binnenzijde steekt. Schuif een neutraliseerbrug op de stang met de borstels naar de andere staander gericht. Doe een tweede metalen ring bij op de draadstang.

- Hou het geheel van lamellenschijven, naven, hoofdas en aandrijfriemen (elastieken) tussen de staanders zodat je de draadstang door het aluminium buisje kan schuiven. Doe een derde metalen ring bij op de draadstang. Schuif de tweede neutraliseerbrug op de stang met de borstels naar de lamellenschijven gericht. Schuif de stang door de bovenste opening in de andere staander en draai de tweede moer op de stang met een tangetje of steeksleutel. Draai de moer enkel tegen maar nog niet vast.

Behalve de dwarsbalk zitten alle hoofdonderdelen van de machine reeds op hun plaats. In het midden zitten de lamellenschijven, die elkaar bijna raken en de aandrijfriemen die van de naven naar beneden hangen. De aluminium hoofdas zit tussen twee metalen ringen en twee neutraliseerbruggen waarvan de borstels de lamellen raken. Wanneer de moeren worden vastgedraaid worden de  neutraliseerbruggen geklemd tussen de staanders. Het is belangrijk dat de neutraliseerbruggen niet worden vastgelijmd omdat de helling instelbaar moet zijn. Belangrijk: Als je naar een neutraliseerbrug kijkt die voor een lamellenschijf zit dient de brug van links boven naar rechts onder te gaan als de zwengel in de wijzerzin wordt gebruikt. Op de foto op de titelpagina zitten de  neutraliseerbruggen verkeerd!

- Vervolgens worden de drijfriemen (de elastieken) om de aandrijfwielen gelegd. Daartoe maken we de aandrijfas tijdelijk los: haal de O-ring en de kartonnen glijring van de aandrijfas en schuif die zover terug tot de elastieken er langs kunnen. Haal de elastiek die het dichtst bij de zwengel zit voorzichtig naar beneden tot die over het uiteinde van de aandrijfas gaat, over het eerste aandrijfwiel en leg hem tenslotte op het aandrijfwiel dat het dichtst bij de zwengel zit. Draai de tweede elastiek een halve slag vóór die over het uiteinde van de aandrijfas gaat en leg hem op het tweede aandrijfwiel. Het is essentieel dat de tweede drijfriem kruiselings van de onderste riemschijf  naar de bovenste gaat; op die manier zullen de lamellenschijven in een verschillende zin draaien terwijl ze toch door dezelfde as aangedreven worden.

- Schuif het vrije uiteinde van de aandrijfas opnieuw door de staander en schuif de kartonnen glijring en de O-ring op het uiteinde van de as. Stel de positie van beide O-ringen zo in dat de as niet over en weer kan, vrij kan draaien en dat de bovenste en onderste riemschijven mooi op één lijn zitten.

- Draai de moer los van de draadstang (aan de kant met de Leidse flessen). Schuif de draadstang een beetje terug en plaats de dwarsbalk in de uitsparing bovenaan de staander met de kurken schijven naar de lamellenschijven toe. Schuif de draadstang door het gat in de dwarsbalk, schuif de laatste metalen ring op de draadstang en draai de moer er op. Draai de moer wat aan maar zó dat de neutraliseerbruggen nog kunnen verdraaid worden. Draai de zwengel in uurwijzerzin en let er op dat de draaiende delen vlot kunnen draaien en nergens tegenaan schuren. <<Indien de draadstang te ver naar een kant zit kan je door beide moeren te verdraaien de plaats van de draadstang aanpassen. Stel ev. de positie van de aandrijfas ook bij.>>

- Buig, indien nodig, de wanden van de staanders aan de bovenkant (opnieuw) recht zodat ze mooi parallel zitten. Buig de randbekledingen [B19 en C19, blad 11] volgens de ronding van de bovenkant van de staanders en lijm ze daarop. Een van beide heeft een uitsparing voor de dwarsbalk.

- Haal de staanders uit de sokkel. Doe flink wat lijm, door de openingen, op de plaats waar de onderkant van de staanders de bodem van de sokkel raakt. Zet de staanders weer mooi haaks in de sokkel en laat de lijm goed drogen.

- Vouw de hoeklijsten [B25 en C25, blad 11] voor de staanders eerst langs de lange groef naar voren, daarna langs de korte groeven naar achteren. Pas de hoeklijsten eerst rond de staanders zonder te lijmen. Het bredere deel komt tegen de staanders, het smallere tegen de sokkel. Lijm de hoeklijsten in die positie vast.

### Hoofdstuk O: Leidse fles 1

De buizen voor de Leidse flessen zijn reeds gemaakt. Enkel bodem, deksel en de collector elektroden ontbreken nog. Bodem en deksel bestaan elk uit een dubbele schijf die net in de buis past en een tweede dubbele schijf die groter is dan de buis. Door de schijven blijven de flessen mooi rond en worden ze extra stevig. De twee Leidse flessen worden in serie geschakeld zodat elk van de flessen de helft van de opgewekte spanning voor haar rekening neemt. Voor de serieschakeling wordt een geleidende strook op de sokkel gekleefd die, samen met nog twee geleidende verbindingsstroken, de buitenste elektroden van de flessen met elkaar verbindt.

- Kleef geleidende strook [R26-Alu] op de voorziene plaats op de sokkel.

- Lijm bodemdelen 1 en 2 [O3 en O4, blad 10] op elkaar. Doe hetzelfde met de iets kleinere bodemdelen 3 en 4 [O5, blad 5] en [O6, blad 6]. Lijm dan deze twee schijven concentrisch op elkaar. Zorg ervoor dat de bodem met het kleinere deel volledig in de fles past.

- Lijm dekseldelen 1 en 2 [O7, blad 7] en [O8, blad 8] op elkaar. Lijm de iets kleinere dekseldelen 3 en 4 [O9 en O10, blad 10] onder delen 1 en 2. Lijm de nog kleinere dekseldelen 5 en 6 [O11, blad 5] en [O12, blad 6] boven op delen 1 en 2. Haal vóór het lijmen de kleine schijfjes uit het midden van de zes delen. De gaten dienen bij het lijmen mooi gelijk te zitten. Zorg ervoor dat het deksel met het kleinere deel (3 en 4) volledig in de fles past, de kleinste schijven zitten dan boven op het flesdeksel.

Tip	Vooraleer deksel en bodem op de fles gelijmd worden dient de collector elektrode op de juiste hoogte aan de binnenste elektrode bevestigd te worden.

- Neem een collector elektrode en kijk na of er bramen of scherpe randen aan de uiteinden zitten. Verwijder bramen of scherpe randen met een vijl of schuurpapier. Het kortere ondereinde van de elektrode is, door twee rechte bochten, 14 mm verschoven t.o.v. het middendeel. Dit ondereinde wordt nu met de binnenste elektrode van de Leidse fles verbonden: duw het ondereinde van boven uit (de kleinste schijf) door het deksel van de fles. Lijm het deksel met enkele druppels secondelijm vast in de fles. Let erop dat de kleinere schijf volledig in de fles zit. De elektrode zit voorlopig nog los binnenin de fles.

- Stop ook de bodem in de fles maar lijm die nog niet vast. Zorg ervoor dat het kleinere deel volledig in de fles zit. (Zo ziet de fles er al compleet uit.) Draai de collector elektrode zo dat het ondereinde in het midden zit van de binnenste elektrode van de fles. Zet de fles nu op haar plaats op de sokkel zodat het bovendeel van de collector elektrode tegen de dwarsbalk aan ligt. De aluminiumfolie op het uiteinde van de dwarsbalk bedekt twee gaten. Het grotere gat meer naar het midden dient voor de as van de bolvormige elektrode. Het bovendeel van de collector elektrode gaat door het kleinere gat van 2,5 mm aan de buitenkant. Pas de hoogte van de collector elektrode zó aan dat het bovendeel gelijk zit met het gat van 2,5 mm. Kijk na of het onderdeel tegen het midden van de binnenste fleselektrode aan zit en lijm de collector elektrode met een druppel secondelijm vast in het deksel. Het is belangrijk dat de collector elektrode tegen de binnenste fleselektrode zit, anders zou de lading niet in de fles (condensator) geraken.

- De collector en binnenste fleselektrode worden met elkaar verbonden door [O13-Alu]. Om een goede elektrische verbinding te verzekeren gebruiken we de truc uit de laatste “tip voor het werken met aluminiumfolie” op p.9. Vouw een smalle strip aan de zijkant om zodat langs die kant de strook aan beide zijden geleidend is. Een handige manier om de strook in de fles te brengen gaat als volgt: maak een klein buisje van plakband met de klevende zijde aan de buitenkant en kleef het op de punt van een schroevendraaier of aan een potlood. Leg daarop de strook aluminiumfolie met de lijmzijde naar boven. Zo kan je de strook, in de fles, aanbrengen op de collector elektrode en dan met de vingers glad strijken zodat een goed verbinding ontstaat tussen de beide elektroden. Lijm dan de bodem op de fles met wat secondelijm.

- Maak een sneetje in de aluminiumfolie waar die, op de dwarsbalk, het kleine gat bedekt. Schuif het kleine afdekplaatje [O14, blad 5] over de collector elektrode en duw de elektrode door het kleine gat in de dwarsbalk tot ze er 26 mm uitsteekt aan de andere zijde. Let er op dat het middenstuk van de collector elektrode verticaal zit en parallel met de staander en lijm de Leidse fles op de aangegeven plaats op de sokkel.

- Schuif het tweede afdekplaatje over de collector elektrode. Hou de afdekplaatjes nog op een afstand van de dwarsbalk. Doe een druppeltje secondelijm op de plaatsen waar de elektrode uit de dwarsbalk steekt en schuif de afdekplaatjes tegen de dwarsbalk aan. Monteer een collectorborstel  aan het einde van de elektrode. 
Rest ons enkel nog de verbinding te maken tussen de buitenste elektrode en de geleidende strook die reeds op de sokkel zit.

- Haal geleidende strook [Q26-Alu] voorzichtig van de drager. Aan beide uiteinden zijn twee insnijdingen. Vouw het middenflapje aan beide kanten naar achteren. Zo is er aan de zijde met lijm ook een stukje geleidend oppervlak. Kleef een uiteinde op de schuine kant van de strook op de sokkel. Het andere uiteinde gaat dan tot in het midden van de buitenste elektrode op de Leidse fles.

Hiermee is de eerste Leidse fles klaar. De constructie van de tweede fles is identiek, de onderdeelnummers beginnen met “P”.

### Hoofdstuk P: Leidse fles 2

- Maak de bodem met [P3 en P4, blad 10] en [P5, blad 7] en [P6, blad 8]. Maak het deksel met [P7, blad 7] en [P8, blad 8],  [P9 en P10, blad 10] en [P11, blad 7] en [P12, blad 8].

- Verwijder bramen en scherpe randen van de tweede collector elektrode en monteer die in de Leidse fles zoals in stap 92 en 93.

- Gebruik [P13-Alu] om de elektrodes te verbinden zoals in stap 94.

- Gebruik afdekplaatjes [P14, blad 7] en [P15, blad 8] bij de montage van de collector elektrode in de dwarsbalk zoals in stap 95 en 96.

- Gebruik [R27-Alu] om de elektrische verbinding te vervolledigen zoals in stap 97.

### Hoofdstuk Q: Bolvormige elektrode 1

Tussen deze elektroden ontstaat een vonk bij de ontlading van de Leidse flessen. De elektroden zijn gemaakt van houten staafjes (rondhout) en bollen. Om ze geleidend te maken worden ze bekleed met aluminiumfolie. Het onderste deel wordt geïsoleerd met krimpkous. De tweede elektrode is helemaal gelijk aan de eerste; de onderdeel nummers beginnen echter met “R”. Zie afb. 10: de bolvormige elektrode.

- Kleef geleidende strook [Q1-Alu] op een rondhout van 180 mm. Begin mooi gelijk met een uiteinde zodat de strook een lengte van 104 mm bedekt. Wrijf de folie (met een pen) glad zodat die goed tegen het rondhout aanzit.

- Op elke elektrode worden twee van de grotere bollen geplaatst, één met een blind gat en één met een doorlopend gat. Stop het uiteinde van het rondhout zonder aluminiumfolie in een bol met een blind gat. Markeer op het rondhout hoe ver het in de bol gaat. Snij een stuk krimpkous met een lengte van de markering tot het begin van de aluminiumfolie. Schuif de krimpkous over het rondhout. Beweeg de krimpkous boven een vlam (van een aansteker) om die op het rondhout te krimpen. Hou de krimpkous voortdurend in beweging door te draaien en heen en weer te bewegen. Het rondhout is nu bedekt met aluminiumfolie en krimpkous behalve een klein stukje dat in de bol wordt gelijmd.

- Kleef geleidende strook [Q2-Alu] op een rondhout van 45 mm. Let op! De aluminiumfolie dient hierbij 2 mm over het uiteinde van het rondhout te komen om een goede verbinding te maken met de aluminiumfolie op het lange rondhout. Druk het overstekende stukje aluminiumfolie tegen het uiteinde aan. Aan het andere uiteinde blijft het rondhout over een lengte van 7 mm onbedekt. Dit rondhout is de as voor de bolvormige elektrode.

- Om de twee rondhouten met elkaar te verbinden is een stevige hoekverbinding nodig. Lijm de zes hoekdelen [Q5 tot Q10, blad 9] op elkaar tot een blokje met de randen mooi gelijk. 
Lijm de iets grotere delen [Q11 en Q12, blad 7] boven en onder het blokje zodat de ronde kanten gelijk zitten met die van het blokje. De rechte kanten steken dan ongeveer 1 mm uit. In de groeven tussen de uitstekende kanten komen later de staaf van de bolvormige elektrode en de as.

Tip:	De onderdelen zijn wel genummerd maar identiek. De lijmvolgorde heeft hier weinig belang.

- Bouw op dezelfde manier een tweede hoekverbinding met hoekdelen [Q13 tot Q18, blad 9] en de iets grotere hoekdelen [Q19 en Q20, blad 7].

- Leg de twee hoekverbindingen naast elkaar op het werkvlak met de as in de groeven tussen de lange rechte zijkanten. Zie afb. 10-1. Het uiteinde van de as dat met aluminiumfolie bedekt is dient gelijk te zitten met de groeven in de korte (rechte) zijkanten om een goede elektrische verbinding te maken met het lange rondhout dat er haaks op komt. Lijm de as in deze positie met secondelijm aan de hoekverbindingen. Let er op dat er geen lijm komt op de aluminiumfolie op het uiteinde.

- Lijm het lange rondhout haaks op de as <met secondelijm>. Het deel dat in de groef gelijmd wordt is bedekt met aluminiumfolie en de overgang tussen aluminiumfolie en krimpkous zit gelijk met het einde van een hoekverbinding. Zie afb. 10-2. Zorg er weer voor dat er geen lijm komt op de plaats waar de twee rondhouten samenkomen zodat er een goede elektrische verbinding blijft. 
Aan één kant van de hoekverbinding zit nu een stuk rondhout, bekleed met aluminiumfolie, met een lengte van ong. 79 mm.

- Buig de hoekbedekking [Q21, blad 11] in het midden zo dat die om een rondhout past. Pas de hoekbedekking om de hoekverbinding. Lijm de hoekbedekking in de goede positie vast.

- Kleef geleidende folie [Q3-Alu] op een grote houten bol met een doorlopend gat. De folie bestaat uit zes verbonden segmenten die zo gekleefd worden dat de punten van de segmenten, aan weerszijden over het gat komen. De punten worden in het gat gevouwen en daar aan de binnenkant vastgekleefd. Let er op dat de folie over het ganse oppervlak van de bol goed aansluit en er geen hout meer zichtbaar is. Er komen zeker wel wat rimpels in de folie maar die laten zich gemakkelijk glad strijken omdat de folie maar 0,1 mm dik is. Leg de bol op een harde en gladde ondergrond. Rol de bol met de hand of met een niet al te glad voorwerp over het oppervlak tot de bol zowat spiegelglad is. Hoe gladder het oppervlak van de bol, hoe minder corona ontlading er zal zijn en hoe meer energie beschikbaar is voor een vonk. Gebruik het uiteinde van een rondhout om de punten van de segmenten aan te drukken in het gat van de bol. Dat zorgt voor een goede elektrische verbinding met de staaf van de elektrode.

- Schuif de met aluminiumfolie beklede staaf van de elektrode door de bol tot die er 5 mm door steekt. Schuif een kleine houten bol met een blind gat over het einde van de staaf om na te kijken of die tot tegen de grotere bol komt.

- Kleef geleidende folie [Q4-Alu] op de kleine houten bol. De punten van de vier segmenten worden in het gat gevouwen en daar aan de binnenkant vastgekleefd. Let er op dat de folie over het ganse oppervlak van de bol goed aansluit en er geen hout meer zichtbaar is. Probeer ook hier de folie zo glad mogelijk te maken. Pas de kleine bol op het einde van de staaf. Lijm beide bollen op de staaf. Gebruik daarbij maar een enkele druppel secondelijm op het hout in het gat zodat  de elektrische verbinding goed blijft. Lijm het andere uiteinde van de staaf  in het blind gat van een grote bol zonder aluminium bekleding.

- Om de as van de bolvormige elektrode op de juiste plaats te houden wordt een schijf gemaakt die op de as wordt gelijmd en tegen de dwarsbalk aan kan draaien. Lijm schijfdeel 1 [Q22, blad 7] concentrisch op de drie andere schijfdelen [Q23, blad 1], [Q24, blad 6] en [Q25, blad 8]. Schuif dit blok, met de bedrukte zijde eerst, op de as van de bolvormige elektrode. Schuif de as door het gat aan het uiteinde van de dwarsbalk. Maak eerst met een mesje een kruisgewijze snede in de aluminiumfolie die het gat bedekt. Schuif de as door de dwarsbalk tot die 10 mm voorbij de kurken schijf zit. Lijm een kleine houten bol op het einde van de as; zo kan die niet meer uit de dwarsbalk. Trek, wanneer de lijm droog is, de as terug tot het houten bolletje de dwarsbalk raakt. Schuif aan de andere zijde van de dwarsbalk het blok met schijfjes tegen de dwarsbalk aan en lijm het blok met een druppeltje secondelijm aan de as (NIET aan de dwarsbalk!) De bolvormige elektrode zit nu stevig in de dwarsbalk en kan toch nog gedraaid worden.

### Hoofdstuk R: Bolvormige elektrode 2

- Bouw de tweede elektrode op dezelfde manier als de eerste. Het schijvenblok op de as wordt samengesteld met [R22, blad 7], [R23, blad 2], [R24, blad 6] en [R25, blad 8].

Proficiat! De Wimshurst machine is nu klaar.

## Gebruik

Kijk vóór elk gebruik na of alle collector borstels contact maken met de lamellenschijven. Gebruik de machine in een droge omgeving. Een hoge luchtvochtigheid bevordert corona en vermindert de kans op lange vonken.

Stel de bolvormige elektroden in op een afstand van ongeveer 1cm en draai de zwengel in wijzerzin tot er vonken ontstaan. Vergroot de afstand tussen de elektroden geleidelijk om langere vonken te maken. Probeer verschillende standen uit van de elektroden bijvoorbeeld door een kleine bol naar een grote te richten. Je kan ook de stand van de neutraliseerbruggen veranderen en zoeken naar de positie waarbij de langste vonken ontstaan. Hoe steiler de stand van de neutraliseerbruggen, hoe groter de spanning maar hoe lager de stroom. Hoe hoger de spanning is hoe langer de vonken kunnen zijn. Is de stroom echter te laag dan gaat het grootste deel verloren in corona ontlading en ontstaan er helemaal geen vonken.

### Veiligheid

Gebruik de Wimshurst machine nooit in de buurt van ontvlambare vloeistoffen of gassen. De vonken kunnen in die omgeving een ontploffing veroorzaken. Laat kinderen de machine niet zonder toezicht gebruiken. Door het ontwerp zijn de vonken op zich niet gevaarlijk maar ze kunnen zeker kinderen erg laten schrikken.

## Vraag en antwoord

Mijn machine maakt helemaal geen vonken. Hoe kan ik dat in orde brengen?

- Kijk na of alle zes borstels wel contact maken met de lamellenschijven.

- Kijk na of de neutraliseerbruggen van links boven naar rechts onder gaan (zie de opmerking tussen stap 82 en 83) en dat je de zwengel in wijzerzin draait.

- Kijk na of alle elektrische contacten wel goed zijn. Ter controle kan je met een stukje aluminiumfolie uit de keuken het contact overbruggen en op de plaats houden met wasknijpers.

- Te vochtige lucht geeft meer corona ontlading, wacht tot de lucht droger is.

- Als de machine uit een koude omgeving naar een warme omgeving wordt gebracht kan vocht uit de warme lucht condenseren op de koude machine. Dit ontlaadt de Leidse flessen en maakt vonken onmogelijk. Wacht tot de machine opgewarmd is.

- Soms dient de machine helemaal te ontladen om te kunnen werken. De machine werkt dan na een (koffie)pauze weer gewoon.

Wat kan ik aanvangen met een Wimshurst machine?

- Meest indrukwekkend zijn natuurlijk de heldere, knetterende vonk ontladingen. Dit zijn net kleine bliksemschichten. De lucht is normaal niet geleidend maar als de spanning tussen de bollen (of de wolken en de aarde) te hoog wordt ontstaat er zeer snel een smal kanaal van geïoniseerde lucht. De geïoniseerde lucht is wel geleidend en de spanning kan opeens wel ontladen: een bliksemschicht!

- De Wimshurst machine kan zeer goed gebruikt worden als generator van statische elektriciteit bij een aantal experimenten. Zo zijn er bijvoorbeeld de elektroscoop, de elektrostatische slinger, de detectie van ionenwind met een kaarsvlam of de elektrostatische motor die aangedreven wordt door puntontladingen.

- Op de Duitse website astromedia.eu zijn extra documenten (in het Duits) ter beschikking met uitleg over experimenten, verbeteringen aan de machine en verdere uitleg over de werking. Op YouTube zijn ook heel wat ideeën te vinden

Ik heb zelf een idee voor een experiment /toepassing. Kan ik dat naar jullie zenden?

- Ideeën, video's, tekeningen enz. zijn welkom en komen op de website. Zend een e-mail naar info@ipacity.nl

Is de hoge spanning echt ongevaarlijk?

- Ja! De spanning op zich is hierbij niet de hoofdzaak maar de energie die vrijkomt bij de ontlading en die wordt mee bepaald door de stroom en de tijdsduur.

Het Duitse instituut voor veiligheid stelt dat ontladingen met een energie minder dan 350 mJ (milli Joule of duizendsten van een Joule) veilig zijn. Deze Wimshurst machine geeft ontladingen van maximum 50 mJ, meestal is de energie veel lager. Alhoewel de ontlading niet schadelijk is kan ze wel onaangenaam zijn.

## Vertaling van termen in de figuren

| Duits | Nederlands |
| --- | --- |
| Achse | As |
| Acrylglas | Plexyglas |
| Antriebswelle | Aandrijfas |
| Aufkleben | Lijmen |
| Ausgleicher | Neutraliseerbrug |
| Aussen | Buitenzijde |
| Bogen | Blad |
| Bodenplatte | Bodem |
| Deckplatte | Deksel |
| Drehverschluss | Lagerkap / draaisluiting |
| Durchgehenden Bohrung | Doorlopend gat |
| Elektrode | Elektrode |
| Fussteile | Voetjes |
| Gewindestange | Draadstang |
| Grosse Kugel | Grote bol |
| Holzkugel | Houten bol |
| Holzstab | Houten staaf |
| Innen | Binnenzijde |
| Innenstützen | Inwendige steun |
| Justierbank | Stel |
| Karosseriescheiben | Karosserieringen |
| Kleben | Lijmen |
| Kleine Kugel | Kleine bol |
| Kollektorbürste | Collectorborstel |
| Kontaktsicherung | Kontaktbevestiging |
| Kugel-Elektrode | Bolelektrode |
| Kurbel | Zwengel |
| Lager | Lager |
| Lagerhalterung | Lagerhouder |
| Lagerscheibe | Lagerschijf |
| Lamellenscheibe | Lamellenschijf |
| Laufachse | Aangedreven as / hoofdas |
| Lauffläche | Loopvlak |
| Laufrad | Aangedreven wiel |
| Leidener Flasche | Leidse fles |
| Leiterbahn | Geleidende strook |
| Leiterbrücke | Elektrische verbinding |
| Leiterfläche | Geleidende stroken |
| Mutter | Moer |
| Nabe | Naaf |
| Nabenmantel | Naafmantel |
| Nabenscheiben | Naafschijven |
| Nagel | Nagel |
| Querschnitt | Doorsnede |
| Randverkleidung | Randbekleding |
| Röhre | Buis |
| Rundholz | Rondhout |
| Sackloch | Blind gat |
| Schablone | Modeltekening |
| Segment | Lamel |
| Seite | Zijkant |
| Seitenwand | Zijwand |
| Sockel | Sokkel |
| Sockeldecke | Sokkeldeksel |
| Stab | Staaf |
| Ständer | Staander |
| Stahldraht | Staaldraad |
| Stromabnehmer-Elektrode | Stroomafvoer elektrode |
| Strumpfschlauch | Krimpkous |
| Traverse | Dwarsbalk |
| Treibrad | Aandrijfwiel |
| Umgedreht | Omgekeerd |
| Versteifungen | Verstevigingen |
| Wange | Zijkant |
| Winkelhalterung | Hoekbeugel |
| Winkelstücke | Hoekstukken |