## Vooraf

Deze bril zet alles op de kop middels speciale "Dove prisma's". Je kunt boven-onder en links-rechts omkeren. Interessant om na te gaan waarom de speciale "Dove prisma's" tot een omkeereffect leiden, Maar ook leuk voor feesten en partijen. Probeer een ballon te vangen, of zet iemand's schoenen omgekeerd met de neuzen naar de persoon toe, voor hem op de grond, en laat hem dan maar de goede schoen aan de goede voet doen.

Leonardo da Vinci kwam door zijn onderzoeken met lenzen als eerste op het idee, dat door de ooglens het beeld op het netvlies puntgespiegeld, dus in spiegelbeeld en op de kop zou moeten  staan. Daaruit ontstond dan weer de vraag, hoe dit “verkeerde” beeld in het zien toch tot een correcte oriëntering voor ruimte en plaats kan dienen. Men dacht ook dat het zien iets passiefs en mechanisch was, zoals het nemen van een foto. Terwijl men er nu van overtuigd is dat het zien, een hoogst complexe en actieve bezigheid is die tot de eigenlijke waarneming leidt.

De Amerikaan George Stratton experimenteerde voor het eerst in 1896  meerdere dagen met een eenogig omkeerprisma. Deze fundamentele onderzoeken voor het begrijpen van het kijkproces en oriëntering in ruimte werden door een reeks andere onderzoekers opgevolgd, bijzonder vergaand door Ivor Kohler in Innsbruck (Oostenrijk).

Rolf Reisiger droeg zijn opdekopbril 44 dagen lang zonder onderbreking. Voor de uitkomst van deze onderzoeken speelt het geen rol of men met eenvoudige prisma’s alleen boven en onder of links en rechts omdraait, of de combinatie van beiden gebruikt zoals dit met de lens en het netvlies in het echte oog gebeurd. Zijn werk kan op het internet gevonden worden via www.restderwelt.de/aktiv/index.php?id=4&detailld=38.

### Het Dove-prisma

Het Dove –prisma is een reflectie prisma, dat betekent dat het wordt gebruikt om licht te spiegelen en niet te breken in verschillende kleuren. Deze spiegeling gebeurt op het grootste van zijn vlakken door totale reflectie. Dit fenomeen dat zonder weerspiegeling van aluminium of zilver gebeurt kan verklaard worden door de wet van lichtbreking, die voor het eerst in 1618 door de Nederlander Snellius beschreven werd.

Treed een lichtstraal uit een ijl medium (bv. lucht) op een vlakte van een dichter medium (bv. glas) dan wordt hij naar de “normale lijn” toegebogen en bij de overgang van een dichtere naar een dunnere medium van de “normaal lijn“ weggebogen.

Tot een totale reflectie komt het als een lichtstraal bij de overgang van het dichtere naar het ijlere medium in een zeer flauwe hoek bij de overgang komt. De hoek ten opzichte van de “normaal lijn”kan dan ten gevolge van de brekingswet groter worden dan 90° en dat betekent dat hij in het dichtere medium gereflecteerd wordt. Dit herhaalt zich net zolang, tot de hoek steil genoeg wordt en het licht uit kan treden in het dunnere medium. Dit past men ook toe bij glasvezels zodat er geen uittreding plaatsvindt, hierdoor gaat dus geen informatie verloren.

Voor de totaalreflectie wordt vaak een prisma met twee gelijkbenige loodrecht op elkaar staande vlakken gebruikt. De lichtstralen gaan hierbij alleen door het onderste deel van het prisma, de bovenste helft wordt eigenlijk niet gebruikt. Bij het voor de totaal reflectie geoptimaliseerde Dove-prisma is de bovenkant daarom weggelaten. Vandaar zijn trapeziumvormige doorsnede. Een beeld dat in een van de beide schuine vlakken van het Dove-prisma valt, word aan de onderzijde gespiegeld en staat daarom aan de ander zijde op de kop als het weer naar buiten komt.

Tip	Aangezien bij het Dove-prisma alleen het grote grondvlak en de twee kleine schuine vlakken optisch werkzaam zijn, kunt u het prisma rustig aan de twee nog ruw gezaagde, niet gepolijste zijden vastpakken, vingerafdrukken hebben hier geen invloed. Voor het bodemvlak en de twee schuine vlakken kunnen vingerafdrukken met een zachte doek en wat dunne zeep verwijderd worden.

## Montage

### Inhoud van het pakket

- Brilmontuurhuis.

- 2 x Dove-prisma’s uit PMMA kunststof.

- 2 x Prismahouders 50 mm

- Schuurpapier, hobbyvijl.

### Benodigdheden voor het bouwen

- Geodriehoek, winkelhaak of iets dergelijks om een rechte hoek te krijgen.

- Snel drogende twee-componenten lijm. (Om het prisma vast te plakken)

- Optie, een goed dekkende zwarte lakstift of iets dergelijks om de niet actieve vlakken van de prisma af te dekken, een vilstift voldoet niet omdat er te weinig dekkend pigment inzit.

### Sectie A: Voorbereiden van het Dove-prisma

- Ga alle randen van het prisma na en zorg dat er geen scherpe randen meer zijn. Vanwege de productiemethode zijn er diverse hoeken en randjes die bijzonder scherp zijn en kunnen zo verwondingen veroorzaken. Beschadig hierbij niet de optisch werkzame vlakken.

- Dek zo nodig de optisch niet werkzame vlakken (de kleine bovenzijde en de beide zijvlakken) lichtdicht af. Dit verbetert de optische werking vooral in lichte omgevingen. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden met een goeddekkende zwarte lakstift. Hierdoor wordt het strooilicht in het prisma gereduceerd.

### Sectie B: Prisma’s in de houders monteren

De zwarte zijde van de houders is de naar de ogen gekeerde binnenzijde, de blauwe kant is voor de buitenzijde.

- Steek het prisma vanuit de blauwe buitenzijde door het rechthoekige gat, zodat het prisma 23 mm aan de binnenzijde uitsteekt. Op deze manier zijn er boven het kleine schuine vlak nog ongeveer 3 mm van de bovenzijde van het prisma aan de binnenzijde van de houder te zien. Dit is makkelijk in te schatten aangezien de houder ook 3 mm dik is. Aan de buitenzijde steekt de prisma nog ongeveer 57 mm uit. Controleer met de geodriehoek of winkelhaak of het prisma loodrecht in de houder zit. 

Zorg dat het prisma inderdaad netjes loodrecht in de houder zit en let op dat tijdens het uitharden van de lijm deze niet meer verschuift. Vervolgens kunt u het tweede prisma op exact dezelfde manier monteren.

Tip	De breedte van het prisma kan ietsje variëren. Indien het prisma te strak in de houder zit, kunt u met de vijl wat van de houder weg vijlen. let op, het prisma moet wat klemmen in de houder, dit maakt de definitieve montage gemakkelijker. Zit het prisma iets te los, kunt u dit provisorisch oplossen door een stukje papier of iets dergelijks tussen de bovenzijde en de houder te klemmen.

- Breng in de binnenhoeken die gevormd worden door de ruwe gezaagde zijden van het prisma en de houder twee-componenten lijm aan. Zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde en ook links en rechts. Ook aan de bovenzijde van het prisma kunt u lijm aanbrengen. Aan de onderzijde mag dit perse niet!
Leg het gemonteerde prisma tijdens het drogen voorzichtig neer, zodat er niets kan verschuiven. U kunt het prisma op de rand van een tafel leggen zodat de houder zonder iets te raken verticaal kan blijven.

### Sectie C: De prisma’s in de bril schroeven.

De houders met de daarin vastgeplakte prisma’s worden met behulp van de schroefringen in het klapvizier van de bril bevestigd.

- Klap het vizier van de bril omhoog en doe de houder met daarin het prisma vanuit de binnenzijde zo in het vizier dat de zwarte zijde van de houder en dus ook het korte stuk van het prisma naar het oog wijst als het vizier gesloten is.

Tip	Indien de kleine, naar binnen wijzende gripvlakken van de schroefringen niet langs het prisma kunnen, kunt u deze met de hobbyvijl ietsje afvijlen.

- Leg de schroefring op de prismahouder en schroef deze vast totdat de houder helemaal gefixeerd is. Indien u de houder wilt verdraaien moet u de ring weer wat los draaien.

- Zet de bril op en controleer of de prisma´s ten opzichte van elkaar horizontaal perfect uitgelijnd zijn. 
Verander de uitlijning van de prisma´s telkens met klein hoekverdraaiingen, tot de door de beide ogen zichtbaren objecten met elkaar overeenkomen. en niet meer ten opzichte van elkaar verdraaid zijn. Als een lijn door beide ogen als horizontaal ervaren wordt, maar toch verspringt, dus niet als een rechte lijn doorloopt,  ligt dat aan het feit dat de twee prisma´s niet perfect horizontaal in de houder geplakt zijn, of dat het vizier van de bril ietwat verwrongen is.

Dit kunt u bij zeer kleine verschillen proberen te corrigeren door het vizier terug te wringen, dit zal echter een tijdelijke oplossing zijn. Als u de afwijkingen permanent wilt corrigeren, moet u kleine stukjes papier of iets dergelijks tussen de houders en het vizier te klemmen zodat de beide prisma´s dezelfde hoek ten opzichte van elkaar hebben.

## Gebruik

Als u de effecten van de opdekopbril op het oriënteringsvermogen wilt testen moet u deze ten minste een uur lang dragen.

Let op!	Uw normale oriënteringsvermogen wordt door de bril buiten werking gezet! Maak daarom geen bewegingen met opgezette bril waarbij u kunt vallen en zich kan bezeren. 
Bij gevoelige mensen kunnen een langere draagtijd tot misselijkheid leiden.

De prisma’s zijn zo in het vizier geplaatst dat de grote vlakken van het prisma of naar boven of naar onderen wijzen. Zoek zelf uit welk van deze instellingen u het beste past.

Probeer eens het volgende.

- Iemand een hand te geven.

- Iets vast te pakken.

- Een glas, vanuit een kan, vol te schenken en vervolgens leeg te drinken.

- Iets te schrijven.

- Door een ruimte te lopen zonder om te vallen. (Een steunende hand om ongelukken te voorkomen moet aanwezig zijn.)

- Zet je schoenen met de punten naar je toe voor je op de grond, pak deze  en trek ze aan.